| MODO DE SERVIÇO CCE |
| --- |
| CCE | HPS-2971 |  | CTV | Service | ATERRAR O PINO 78 DO MICRO (SE FOR O TDA9570). |
| CCE | HPS 2001 |  | TV | Service Mode | PRESSIONAR A CHAVE DE SETUP LOCALIZADA NA PCBOARD. |
| CCE | HPS 1402/2004 |  | TV | Service Mode | ATERRAR O PINO 35 DO MICRO ATé SURGIR NA TELA AS OPçõES DE AJUSTE. PARA ENCERRAR PRESSIONE STAND-BY E MENU. |
| CCE | HPS - 33-R |  | TV | Service Mode | ATERRAR O PINO 45 DO MICRO ATé SURGIR NA TELA AS OPçõES DE AJUSTES. |
| CCE | HPS-1405 / HPS-2005 / HPS-2706C |  | TV | Service Mode | CONECTAR O PINO 24 DO IC701(MICROPROCESSADOR) A TERRA DURANTE +/- 5 SEGUNDOS (ATé QUE APAREçA NA TELA O MENU DE SERVIçO). |
| CCE | HPS - 1402 / 2004 |  | TV | Service Mode | ATERRAR O PINO 35 DO MICRO ATé SURGIR NA TELA AS OPçõES DE AJUSTES. |
| CCE | HPS 1402 / HPS 1404 / HPS 2002 / HPS 2004 / HPS 2006 |  | TV | Desbloquear | 1.- TELEVISOR UTILIZANDO IC701 E IC702 NO PCI 1)DEIXAR O TELEVISOR EM STAND BY 2)UTILIZE A TECLA VOLUME + NO TELEVISOR MANTENDO PRESSIONADA POR MAIS DE VINTE SEGUNDOS 3)SEM SOLTAR A TECLA VOLUME PUXE O CABO DA REDE 4)SOLTE A TECLA VOLUME 5)CONECTE O CABO DE FORçA NA TOMADA E LIGUE O TELEVISOR. 2.- TELEVISOR UTILIZANDO SOMENTE O IC701 NO PCI 1)DEIXAR O TELEVISOR EM STAND BY 2)UTILIZAR O CONTROLE REMOTO DO TELEVISOR PRESSIONANDO, NA SEQüêNCIA, AS SEGUINTES TECLAS: 3)TECLA P.CH - POR MAIS DE 2 SEGUNDOS 4)TECLA OSD - UM TOQUE 5)TECLA MUDO - UM TOQUE 6)TECLA SLEEP - MANTER PRESSIONADA ATé O TV LIGAR. DESBLOQUEIO PARA MODELOS HPS 2902 / HPS2904 1)DEIXAR O TELEVISOR EM STAND BY 2)UTILIZAR O CONTROLE REMOTO DO TELEVISOR PRESSIONANDO, NA SEQüêNCIA, AS SEGUINTES TECLAS: 3)TECLA P.CH - POR MAIS DE 2 SEGUNDOS 4)TECLA OSD - UM TOQUE 5)TECLA MUDO - UM TOQUE 6)TECLA P.SKIP - MANTER PRESSIONADA ATé O TV LIGAR. |
| CCE | HPS-1402 |  | TV | Service Mode | pressionar a tecla SERVICE na placa principal cerca do "micro". Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor |
| CCE | HPS-2002 |  | TV | Service Mode | pressionar a tecla SERVICE na placa principal cerca do "micro". Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor |
| CCE | HPS-1404 |  | TV | Service Mode | pressionar a tecla SERVICE na placa principal cerca do "micro". Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor |

| CCE | HPS-2004 |  | TV | Service Mode | pressionar a tecla SERVICE na placa principal cerca do "micro". Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCE | HPS-1405 |  | TV | Service Mode | Conectar a terra durante 5 segundos o pin 24 do IC701 (Micro). Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor |
| CCE | HPS-2005 |  | TV | Service Mode | Conectar a terra durante 5 segundos o pin 24 do IC701 (Micro). Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor |
| CCE | HPS-2706C |  | TV | Service Mode | Conectar a terra durante 5 segundos o pin 24 do IC701 (Micro). Con CANAL +/- selecciona o parámetro, con VOL +/- ajusta o valor |
| CCE | HPS-2910 |  | TV | Service Mode | CHAVE SW702 QUE PASSA PELO R714 E VAI AO PINO 45 DO MICRO. SE NÃO TIVER, É SÓ CURTOCIRCUITAR O PINO 45 A TERRA POR ALGUNS SEGUNDOS E VER SE APARECE O MODO DE SERVIÇO. PARA ENCERRAR, PRESSIONE STAND-BY E MENU. |
| CCE | HPS - 1407 / 2007 |  | TV | Service Mode | 1-Ligue o pino 78 do IC (TDA 9570H) a terra durante cerca de 5 segundos 2-Após este procedimento a tela de serviço será apresentada, indicando SERVICE MODE 3-Selecione as opções através das teclas CH+ ou CH- no painel frontal do televisor ou no controle remoto. 4-Ajuste a opção selecionada com teclas VOL+ ou VOL- 5-Para sair do menu de serviço, pressione a tecla OSD/OUT no controle remoto. |
| CCE | HPS 2003 |  | TV | Service Mode | PRESSIONAR TECLA SW702 (SERVICO) PERTO (MICRO) E DA (MEMÓRIA) ACCIONE A TECLA OSD NO CONTROLE, SELECCIONE A OPÇÃO DESEJADA. PRESSIONANDO TECLA CAN + OU CAN - SE NECESSÁRIO ALTERAR BITS AS TECLA VOL + OU VOL - AJUSTE PODE SER NO CONTROLE OU NO PRÓPRIO TECLADO DO TV. CASO NÃO TENHA ESSA CHAVE, ENTÃO FAÇA O SEGUINTE: CONECTAR O PINO 24 DO IC701 MICRO A TERRA, DURANTE MAIS OU MENOS 5 SEG. ATÉ APARECER A TELA DE MENU DE SERVIÇO. OU PINO 35 |
| CCE | HPS-1403 |  | TV | Remover Bloqueio | P-CH (por 5 seg) osd (1 toque) mute (1 toque) sleep (manter pressionada até ligar) |
| CCE | HPS-2003 |  | TV | Remover Bloqueio | P-CH (por 5 seg) osd (1 toque) mute (1 toque) sleep (manter pressionada até ligar) |
| CCE | HPS-2004 |  | TV | RESET | 1.- Televisor utilizando IC701 e IC702 no PCI - deixar o televisor em stand by - utilize a tecla volume + no televisor mantendo pressionada por mais de vinte segundos - sem soltar a tecla volume puxe o cabo da rede - solte a tecla volume - conecte o cabo de força na tomada e ligue o televisor. 2.- Televisor utilizando somente o IC701 no PCI - deixar o televisor em stand by - utilizar o controle remoto do televisor pressionando, na seqüência, as seguintes teclas: Tecla P.CH - por mais de 2 segundos Tecla OSD - um toque Tecla MUDO - um toque Tecla SLEEP - manter pressionada até o TV ligar. |

| Marca | Modelo | Chassis | Tipo | Mode | Procedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCE | HPS 2092 2001 |  | TV | Service Mode | Pressionar a tecla sw 702 esta entre ic 701 e ic 702 na tela aparecerá as seguintes informações CTV version 00.00xx* h parab.31 0-63 accione a tecla OSD no controle remoto para opção canal + canal - para ajustar vol+ e vol- |
| CCE | HPS-2185 |  | TV | Service Mode | Para entrar no modo de serviço neste modelo da CCE fazer o seguinte: Ligar a chave SW700 que se encontra próximo das chaves de toque do painel frontal(teclado) da tv. Selecione a opção de ajuste, pressionando as teclas Canal+/Canal- do controle remoto ou do painel frontal da televisão. Ajuste a opção desejada, pressionando as teclas Vol+/Vol- do controle remoto ou do painel frontal da televisão. "VOL+" -- Aumenta mostrador (MAX.). "VOL-" -- Diminui mostrador ( MIN.). Nota: Todas as opções de ajuste podem ser selecionadas diretamente do teclado numérico do controle remoto. Se necessitar da tabela de ajustes, deverá baixar o manual do site e ler da página 54 à 59. Antes de iniciar os ajustes, o conjunto TV deverá ser pré-aquecido durante pelo menos 15 minutos. |
| CCE | HPS2003 |  | TV | Service Mode | Desligar da tomada por mais de 30 segundos ou curto circuitar o capacitor de "back-up". Colocar o volume no mínimo, pressionar VOL - simultaneamente com a tecla 9 no controle remoto. Com os botões 1 a 7 (1 a 8 - em alguns modelos) selecionam-se os diferentes modos (sub-menu) de ajuste. Com VPL +/- ajusta-se os valores. Para sair e gravar os dados pressiona-se 8 (ou 0 em alguns modelos). |
| CCE | HPS2004 |  | TV | Service Mode | Desligar da tomada por mais de 30 segundos ou curto circuitar o capacitor de "back-up". Colocar o volume no mínimo, pressionar VOL - simultaneamente com a tecla 9 no controle remoto. Com os botões 1 a 7 (1 a 8 - em alguns modelos) selecionam-se os diferentes modos (sub-menu) de ajuste. Com VPL +/- ajusta-se os valores. Para sair e gravar os dados pressiona-se 8 (ou 0 em alguns modelos). |
| CCE | HPS-2071 |  | TV | Service Mode | Ligue ao terra o pino 78 do IC101 (momentaneâmente) ou pressione a tecla no serviço de controle remoto (veja a descrição serviço de controle remoto).->Selecione a opção de ajuste pressionando as teclas CH^ ou CHv do controle remoto do painel frontal da televisão ou use o serviço de controle remoto (veja a descrição serviço de controle remoto). Ajuste a opção desejada pressionando as teclas VOL > ou < Para sair do MODO FÁBRICA, use a tecla OSD/OUT do controle remoto. |