Modo de Serviço TV Sony chassis BA-3B

Modelos KV-1450B e KV 2172S

Para entrar no setup das sonys, o procedimento é sempre o mesmo: tecle em 2
segundos no máximo a sequência de teclas <display> <5> <volume+> <power>,
com a televisão em stand by. Aparecerá a tela de setup cujos valores estão
na tabela abaixo. Para selecionar a função a ser ajustada use as teclas 1 e
4 do remoto, e para mudar os valores use as teclas 3 e 6. Depois de feito os
ajustes é necessário memorizá-los. Para isso aperte a tecla <muting> e
depois <enter>.
Se quiser fazer um reset ( o que resolve 50% dos defeitos ) depois de entrar
na tela de setup, digite <8> e <enter> e a memória será carregada
automaticamente com os valores de fábrica.

item     função   valor de preset
1         sys            0
2         aft             0
3         hfre           80    77"50 hertz"
4         vf50          12
5         vf60          13
6         vpos          15
7         vsize          25    24 "50 hertz"
8         vlin            8      11 "50 hertz"
9         vsco          9      6 "50 hertz"
10        hpos         5      5 "50 hertz"
11        hsiz          17     17 "50 hertz"
12        pamp       16     14 "50 hertz"
13        cpin         3       3 "50 hertz"
14        ppha        7       8
15        vcom        2      2
16        gamp        20    20 PAL
17        bamp        14    14 PAL
18        gcut          8      9 PAL
19        bcut          9      11 PAL
20        crom        32    -
21        spix          22     9 PAL
22        shue         28    -
23        scol          32     12 PAL
24        sbrt          30     14 PAL
25        ssha          7      9 PAL
26        vsmo         0      1 PAL
27        ref             2     -
28        roff            1     -
29        goff           1     -
30        boff           1     -
31        ablm          0     -
32        notc           1     -
33        drgb          0     -
34        vang          0     -
35        disp          58    -
36        svol           0     -
37        sbal          38    -
38        sbas          8     -
39        stre           8     -
40        uybo         30    só para 34"
41        lybo          26    só para 34"
42        hamp        33    só para 34 "
43        htil            30    só para 34
44        ucbo         38    só para 34"
45        util            40    só para 34"
46        lcbo          41    só para 34"
47        ltil             47    só para 34"
48        dcsh         37    só para 34"
49        id0           120
50        id1           127
51        id2           40
52        id3           0
53        id4           32
54        id5           1

- MÉTODO DE AJUSTE NO MODO DE  SERVIÇO

Procedimento para modo de serviço

- Modo Standby (power off).

- Pressione seguinte seqüência de teclas no controle remoto.

# DISPLAY        5         VOL (+)         POWER

# (Pressione cada botão dentro de um segundo)

MODO DE AJUSTE SERVIÇO EM

- O CRT indica o item que está sendo ajustado.

- Pressione o botão 1 ou 4 do controle remoto para selecionar o item a ser ajustado.

- Pressione o botão 3 ou 6 do controle remoto para mudar o ajuste (data).

- Pressione MUTING depois ENTER para gravar na memória.

# Memória do modo de ajuste serviço

- Para sair do MODO de SERVIÇO desligue o aparelho e volte a liga-lo.

- AJUSTE DO EQUILÍBRIO DE BRANCO

- Coloque um sinal de tela branca.

- Entre no MODO de SERVIÇO.

- Coloque o CONTRASTE e o BRILHO para o mínimo.

- Ajuste com o SBRT, se necessário.

- Selecione G CUT e B CUT com as teclas 1 e 4.

- Ajuste o melhor balanço branco com as teclas 3 e 6.

- Coloque a CONTRASTE e o BRILHO ao máximo.

- Selecione GDRV e BRDV com as teclas 1 e 4.

- Ajuste o melhor equilíbrio de branco com as teclas 3 e 6.

- Escreva na memória pressionando MUTING e depois ENTER.

## AJUSTES DOS CIRCUITOS

C.1. Ajuste elétrico pelo controle remoto

#### Use o controle remoto (RM-Y116/ RM-861) para efetuar ajustes do circuito nestes modelos.

#### Observação: Equipamento de teste necessário.

#### Gerador de Barras

- Freqüêncimetro

- Multímetro Digital

- Oscilador de Áudio

## C.2. Método de ajuste modo de serviço

# Procedimento modo de serviço

### Modo Standby (power off)

- Pressione a seguinte seqüência de teclas no controle remoto

# DISPLAY        5         VOL (+)         POWER

#### (Pressione cada botão dentro de um segundo).

#### AJUSTE DE SERVIÇO – MODE IN

- Na tela indica o item que esta sendo ajustado.

- Pressione 1 ou 4 do controle remoto para selecionar o item.

- Pressione 3 ou 6 do controle remoto para mudar os dados.

- Pressione MUTING e depois ENTER para escrever na memória.

AJUSTE DE SERVIÇO – MODO MEMÓRIA

- Pressione 8 e depois ENTER do controle remoto para inicializar.

- Para sair do MODO de SERVIÇO desligue o aparelho, e volte a liga-lo.

## C.3. Método de confirmação da memória escrita

#### Depois do ajuste, retire o plugue da tomada CA, depois recoloque o plugue na tomada CA.

### Ligue a chave de força e ajuste de novo para o modo serviço.

### Chame os itens ajustados para confirmar se foram ajustados.

## C.4. Botões de ajuste e indicador

##### C.5. Lista de itens para ajustes

## C.6. Ajuste da placa A

#### Ajuste da RF do AGC (VR do bloco de IF)

### Coloque um sinal de barra de cor.

### Ajuste o AGC-VR do TU 101 de modo que desapareça neve, ruído e modulação cruzada da imagem.

- Verifique a qualidade da imagem em cada canal.

# Ajuste da freqüência Horizontal

- Coloque sinal de monoscópio.

- Acesse no MODO de SERVIÇO.

- Conecte um freqüêncimetro a base do Q 550 (Drive TP-86 H).

- Selecione o item AFC com as teclas 1 e 4, e ajuste com as teclas 3 e 6 para o nível 3 (livre).

- Verifique freqüência horizontal para 15734 ( 60 Hz.

- Selecione o item AFC com as teclas 1 e 4, e ajuste com as teclas 3 e 6 para o nível 1.

- Escreva na memória, pressionando MUTING e ENTER.

# Ajuste da freqüência Vertical

- Selecione a entrada VÍDEO 1 sem sinal de entrada.

- Coloque nas condições de pré ajuste padrão.

- Conecte um capacitor (10 uf) através do pino (44) do IC 301 (V. SYNC) e terra.

- Conecte o freqüêncimetro no conector CN501 VDY (+) e terra.

- Verifique a freqüência vertical para 55 ( 0,5 Hz.

- Retire o capacitor do IC 301.

# Ajuste da Armadilha de Croma (CROM)

- Coloque o padrão de tela vermelha.

- Acesse no MODO de SERVIÇO.

- Coloque um osciloscópio no CN 301 pino 1 (ROUT) e terra da placa C.

- Selecione item CROM com as teclas 1 e 4.

- Ajuste com as teclas 3 e 6 para eliminar componentes de sub-portadora.

- Escreva na memória pressionando MUTING e ENTER.

Ajuste de Sub-Contraste (SPIX)

- Coloque um sinal de barra em cores.

- Selecione a cor vermelha.

- Acesse para o MODO de SERVIÇO.

- Ajuste para a seguinte condição:

Contraste…………………… Max

Cor…………………………… Min

Brilho………………………… Centro

R ON………………………… ON (1)

G ON………………………… OFF (0)

B ON………………………… OFF (0)

### Conecte um osciloscópio no pino 1 do CN301 (ROUT) da placa C e terra.

- Selecione SCON com as teclas 1 e 4.

- Ajuste com as teclas 3 e 6 para obter a leitura de 2,0 ( 0,05 Vp-p.

- Escreva na memória, pressionando MUTING e ENTER.

- Retorne os ajustes ao normal.

Contraste…………………… Max

Cor…………………………… Centro

Brilho………………………… Centro

R ON………………………… ON

G ON………………………… ON

B ON………………………… ON

# Ajuste da posição do Display

- Coloque o sinal de barra de cores.

- Acesse o MODO de SERVIÇO.

- Selecione o item DISP com as teclas 1 e 4.

- Ajuste com as teclas 3 e 6 para obter o menu centralizado na tela.

- Escreva na memória pressionando MUTING e ENTER.

- Verifique-se o texto indicado na tela.

# Ajuste do Sub-Brilho (SBRT)

- Coloque um sinal de padrão de linhas cruzadas.

- Acesse o MODO de SERVIÇO.

- Ajuste a CONTRASTE e o BRILHO para o mínimo.

- Selecione o item SBRT com as teclas 1 e 4.

- Ajuste com as teclas 3 e 6 até obter as linhas cruzadas levemente visíveis na tela.

- Escreva na memória, pressionando MUTING e ENTER.

# Ajuste de Sub-Hue e Sub-Cor (SHUE, SCOL)

- Coloque um sinal de barra de cores (NTSC, RF).

- Acesse o MODO de SERVIÇO.

- Conecte um osciloscópio no pino 3 (B OUT) do CN 301 da Placa C.

- Selecione SHUE e SCOL com as teclas 1 e 4.

- Ajuste com as teclas 3 e 6 para que V 1=V 4 (SCOR) e V 2 = V 3 (SHUE).

- Escreva na memória pressionando MUTING e ENTER

# Ajuste da altura Vertical (VSIZ)

- Coloque um sinal de linhas cruzadas.

- Acesse o MODO de SERVIÇO.

- Selecione o item VSIZ com as teclas 1 e 4.

- Ajuste com as teclas 3 e 6 para a melhor altura.

- Escreva na memória, pressionando MUTING e ENTER.

# Ajuste da centralização Vertical

- Coloque um sinal de linhas cruzadas.

- Acesse o MODO de SERVIÇO.

- Selecione item VPOS com as teclas 1 e 4.

- Ajuste com as teclas 3 e 6 para melhor posição vertical.

- Escreva na memória, pressionando MUTING e ENTER.

# Ajuste da centralização Horizontal

#### NOTA: Execute este ajuste depois de verificar a freqüência horizontal.

- Coloque um sinal de padrão de linhas cruzadas.

- Acesse no MODO de SERVIÇO.

- Selecione o item HPOS com as teclas 1 e 4.

- Ajuste com as teclas 3 e 6 a melhor centralização horizontal.

- Escreva na memória, pressionando MUTING e ENTER.

# Ajustes de Linearidade Vertical (VLIN) e correção Vertical (VSCO)

- Coloque um sinal de linhas cruzadas.

- Acesse o MODO de SERVIÇO.

- Selecione o item VLIN e VSCO com as teclas 1 e 4.

- Ajuste com as teclas 3 e 6 para a melhor imagem.

- Escreva na memória, pressionando MUTING e ENTER.

Modo de Serviço TV Sony chassis BA-4B

###### Modelos KV-21B80 e KV 21S85

## CUIDADOS E PRECAUÇÕES

A.1. Cuidado!

Curto circuite o ANODO do tubo de imagem e o capa do anodo no chassis de metal, blindagem do CRT, ou no carbono pintado no CRT, antes de remover o ANODO.

A.2. Precauções!!

Um transformador de isolação pode ser utilizado durante algum serviço para evitar um possível choque elétrico, devido ao chassis estar vivo. O chassis deste receptor está conectado diretamente com a linha de alimentação AC.

A.3. Cuidados com os componentes relacionados com a segurança!!

Os componentes identificados com retícula ou com a marca ( nos diagramas esquemáticos, vistas explodidas e nas listas de peças são componentes críticos para operação de segurança. Para reposição, utilize sempre peças recomendadas pelo manual ou suplemento publicado pela Sony. Os ajustes de circuito que são críticos para operarem em segurança são identificados neste manual. Siga sempre estes procedimentos quando for substituir componentes críticos ou se tiver suspeita de operação imprópria.

- FUNÇÃO DE AUTO-DIAGNÓSTICO

O aparelho deste manual possui a função de auto-diagnóstico. Se ocorrer alguma falha, o led STANDBY/TIMER piscará automaticamente. O número de vezes que o led piscar estará indicando o tipo do efeito. O tipo de problema que o led STANDBY/TIMER indica está listado no manual de instruções para o conhecimento dos usuários e para uma referência. Caso o sintoma do erro não puder ser reproduzido, utilize o controle remoto para acessar a memória onde estão armazenados os dados de defeitos para rever os problemas ocorridos e a sua freqüência.

B.1. Indicadores do teste do diagnóstico

#### Quando ocorre um erro, o led STANDBY/TIMER pisca o número de vezes ajustado para indicar a causa provável do problema. Se ocorrer mais de um erro, o led indicará o primeiro problema.

#### O Resultado de todos os auto-diagnósticos serão indicados no visor. Não havendo falhas, o visor de auto-diagnóstico indicará o valor “0“.

| Descrição do Item do Diagnóstico | N.º de vezes em que o led STANDBY/ TIMER pisca | Tela de Auto-Diagnóstico/ Resultado do Diagnóstico | Localização da Causa Provável | Sintomas Detectados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Aparelho não liga | Não acende | ---------- | - O cabo de força está desligado. - Fusível está queimado (F600). | - O aparelho não liga. - O TV não é alimentada. - Falta de tensão CA. |
| * Sobrecorrente na linha+B (OPC) | 2 vezes | 2:0 ou 2:1 | - H.OUT (Q502) com fuga. (Placa A). - Q701 com fuga. (Placa C) | - O aparelho não liga. - Fuga na alimentação. |
| * Falta de deflexão Vertical | 4 vezes | 4:0 ou 4:1 | - +13V não é fornecido. (Placa A) - IC541 com fuga. (Placa A) | - Entrou em modo standby após horizonte raster. - Falta de pulso de deflexão Vertical. - A alimentação está em curto ou a alimentação parou. |
| * Falha no sinal White balance (não balanceado) | 5 vezes | 5:0 ou 5:1 | - Vídeo OUT (Q392 para 394) com fuga. (Placa A) - IC301 com fuga. (Placa A) - G2 está ajustado inadequadamente. | - Nenhum raster foi gerado. - A saída de pulso de referência da deflexão corrente do CRT cathode é pequena. |

Nota 1: 	Se uma sobrecarga +B for detectado, o broqueio da deflexão vertical é detectado simultaneamente.

O sintoma diagnosticado primeiro pelo microprocessador será indicado na tela.

##### B.2. Para a indicação Standby parar de piscar

#### Desligue a tecla de alimentação da unidade principal do TV ou desconecte o cabo de alimentação da tomada da rede elétrica para a indicação STANDBY parar de piscar.

##### B.3. Tela de Auto-Diagnóstico

#### Para erros com sintomas como “a alimentação desliga algumas vezes” ou “a tela desaparece algumas vezes” os quais não podem ser confirmados, é possível rever as ocorrências passadas das falhas para confirmar esta tela.

#### Para entrar na Tela de Teste

#### No modo standby, pressione seqüencialmente as teclas a seguir no controle remoto rapidamente conforme a seguir:

# Tela de auto-diagnóstico:

## B.4. Circuitos envolvidos no Auto-Diagnóstico

# Sobrecorrente +B (OCP)

#### Ocorre quando uma sobrecorrente na linha +B (115V) for detectado pelo pino 18 do IC301. Se a voltagem do Pino 18 do IC301 for menor que 1V quando o V. SYNC for maior que sete verticais em um período, o equipamento desligará automaticamente.

# Falha de flexão Vertical

#### Ocorre quando não houver deflexão vertical no pino 17 do IC001. A alimentação será desligada quando o intervalo das ondas exceder a 2 segundos.

# Falha do White Balance

#### Se o nível RGB (refira o nível RGB do detector AKB Ref do pulso que detecta 1K), não ajustar em 2 segundos após o aparelho ser ligado, este erro será detectado pelo IC301. O TV permanecerá ligado, mas não haverá imagem.

B.5. Método de ajuste do modo de ajuste de serviço

# Procedimento do modo de ajuste de serviço

### 1. Modo Standby. (desligado)

2. DISPLAY            5           VOL (+)          POWER  no controle remoto.

(Pressione cada tecla dentro de um segundo.)

# Entrada no modo de ajuste de serviço

3.  A tela mostra o item a ser ajustado.

- Pressione 1 ou 4 no controle remoto para selecionar o item.

- Pressione 3 ou 6 no controle remoto para mudar os dados.

- Pressione MUTING depois ENTER para escrever na memória.

# Memória do modo de ajuste de serviço

- Desligue e ligue o aparelho para sair.

## B.6. Ajuste do White Balance

- Coloque um sinal de tela branca.

- Entre no MODO de SERVIÇO.

- Ajuste DCOL para “0”.

- Ajuste a CONTRASTE e BRILHO no mínimo.

- Ajuste com SBRT se necessário.

- Selecione GCUT e BCUT com 1 e 4.

- Ajuste o melhor balanço do branco com 3 e 6.

- Ajuste a CONTRASTE e BRILHO no máximo.

- Selecione GDRV e BDRV com 1 e 4.

- Ajuste o melhor balanço do branco com 3 e 6.

- Reset DCOL para “1”.

- Escreva na memória pressionando MUTING e ENTER.

## AJUSTE DOS CIRCUITOS

##### C.1. Procedimento do modo de Ajuste de Serviço

- Modo Standby. (desligado)

2.  DISPLAY            5           VOL (+)          POWER  no controle remoto.

(Pressione cada tecla dentro de um segundo.)

# Entrada do modo de Ajuste de Serviço

3.   A tela mostra o item a ser ajustado.

- Pressione 1 e 4 no controle remoto para selecionar o item.

- Pressione 3 e 6 no controle remoto para mudar o dado.

- Pressione MUTING depois ENTER para escrever na memória.

# Memória do modo de Ajuste de Serviço

- Pressione 8  depois ENTER no Controle Remoto para inicializar.

- Desligue e ligue o aparelho para sair.

# Método de confirmação da Escrita na Memória

- Após o ajuste, desconecte o plugue da tomada AC da rede elétrica, e depois conecte novamente na tomada AC.

- Ligue a alimentação e ajuste no modo de serviço.

- Chame os itens de ajuste novamente para confirmar se estão ajustados.

# Teclas de Ajuste e Indicador

| NO. | ITEM | FUNÇÃO | FAIXA DE DADOS | NTSC | PAL-M | PAL-N | VIDEO | MÉDIA DE DATOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HSIZ | Largura Horizontal | 0-63 | 31 | 31 | 31 |  | 31 |
| 2 | HPOS | Posição Horizontal | 0-63 | 21 | 21 | 19 |  | 34 |
| 3 | VBOW | VCT Line Bowing Adj. | 0-15 |  | 6 |  |  | 7 |
| 4 | VANG | VRT Line Bow Slant Adj. | 0-15 |  | 6 |  |  | 7 |
| 5 | TRAP | Trapézio Horizontal | 0-15 |  | 15 |  |  | 7 |
| 6 | PAMP | Horiz. Pin Distortion Adj. | 0-63 | 31 | 31 | 31 |  | 26 |
| 7 | CPIN | Same as Pamp-SCRN TP/BTM | 0-63 | 31 | 31 | 31 |  | 31 |
| 8 | VSIZ | Altura Vertical | 0-63 | 43 | 43 | 47 |  | 12 |
| 9 | VPOS | Posição Vertical | 0-63 | 35 | 35 | 28 |  | 13 |
| 10 | VLIN | Linearidade Vertical | 0-15 | 7 | 7 | 7 |  | 7 |
| 11 | SCOR | Vertical Amount Adj. | 0-15 | 7 | 7 | 7 |  | 4 |
| 12 | VZOM | 16:9 CRT Z Mode ON/OFF | 0,1 |  | 0 |  |  | 0 |
| 13 | EHT | Correção de alta voltagem VRT | 0-15 |  | 15 |  |  | 7 |
| 14 | ASP | Aspect Ratio Control | 0-63 |  | 47 |  |  | 47 |
| 15 | SCRL | 16:9 CRT Z Mode Tran SCRL | 0-63 |  | 31 |  |  | 31 |
| 16 | HBLK | RGB OUT Width Control | 0,1 |  | 1 |  |  | 0 |
| 17 | LBLK | Left Screen HBLK Control | 0-15 |  | 15 |  |  | 7 |
| 18 | RBLK | RGT Screen HBLK Control | 0-15 |  | 3 |  |  | 7 |
| 19 | VUSN | V SAW Waveform Compres | 0,1 |  | 0 |  |  | 0 |
| 20 | HDW | H. Drive Pulse Width | 0,1 |  | 0 |  |  | 0 |
| 21 | EWDC | EW/DC Adjust | 0,1 |  | 0 |  |  | 0 |
| 22 | LVLN | Screen BTM VRT Lin Adjust | 0-15 |  | 0 |  |  | 0 |
| 23 | UVLN | Screen Top VRT Lin Adjust | 0-15 |  | 0 |  |  | 0 |
| 24 | RDRV | Controle de saída R | 0-63 |  | 30 |  |  | 31 |
| 25 | GDRV | Controle de saída G | 0-65 |  | 24 |  |  | 31 |
| 26 | BDRV | Controle de saída B | 0-63 |  | 21 |  |  | 31 |
| 27 | RCUT | Controle de saída do corte R | 0-15 |  | 15 |  |  | 7 |
| 28 | GCUT | Controle de saída do corte G | 0-15 |  | 7 |  |  | 7 |
| 29 | BCUT | Controle de saída do corte B | 0-15 |  | 7 |  |  | 7 |
| 30 | DCOL | ON/OFF Cor Dinâmico | 0,1 |  | 0 |  |  | 1 |
| 31 | SHUE | SUB HUE | 0-31 |  | 15 |  |  | 7 |
| 32 | SCOL | SUB Color | 0-31 | 14 | 14 | 14 |  | 7 |
| 33 | SBRT | Brilho | 0-31 |  | 7 |  |  | 8 |
| 34 | RON | ON/OFF de saída do R | 0,1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 35 | GON | ON/OFF de saída do G | 0,1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 36 | BON | ON/OFF de saída do B | 0,1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 37 | AXPL | Axis PAL | 0,1 |  | 0 |  |  | 0 |
| 38 | AXNT | Axis NTSC | 0,1 |  | 0 |  |  | 0 |
| 39 | CBPF | Chroma BPF ON/OFF | 0,1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 40 | CTRP | Y Trap Filter ON/OFF | 0,1 | 1 | 0 |  |  | 0 |
| 41 | COFF | Color ON/OFF | 0,1 |  | 0 |  |  | 0 |
| 42 | KOFF | Set Color Killer | 0,1 |  | 0 |  |  | 0 |
| 43 | SSHP | SUB Sharpness | 0-15 |  | 10 |  |  | 8 |
| 44 | SHPF | Sharpness Circuit Fo | 0,1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 45 | PREL | PRE/OVR Shoot Switching | 0,1 |  | 0 |  |  | 0 |
| 46 | Y-DC | DC Trans Ratio Switching | 0,1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 47 | GAMM | Gamma Correction AMNT | 0-3 |  | 1 |  |  | 2 |
| 48 | ABLM | Mode Chaveamento ABL | 0,1 |  | 7 |  |  | 0 |
| 49 | VTH | ABL C D VTH Switching | 0,1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 50 | YDEL | Controle do tempo do Delay Y | 0-15 |  | 7 |  |  | 7 |
| 51 | NCOL | No Color ID | 0,1 |  | 1 |  |  | 0 |
| 52 | FSC | FSC OUT ON/OFF | 0,1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 53 | K-ID | Killer ID Control SW | 0,1 |  | 0 |  |  | 0 |
| 54 | HOSC | H VCO Oscillation Freq. | 0-15 |  | 10 |  |  | 8 |
| 55 | VSS | V Sync Slice Level | 0,1 |  | 0 |  |  | 0 |
| 56 | HSS | H Sync Slice Level | 0,1 |  | 0 |  |  | 0 |
| 57 | HMSK |  | 0,1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 58 | VTMS | Select Signal VTIM PIN | 0-3 |  | 0 |  |  | 0 |
| 59 | CDMD | V CNT DWN Mode Switching | 0-3 |  | 0 |  | 1 | 1 |
| 60 | AFC | AFC Loop Gain Switching | 0-3 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 61 | FIFR | Field Frequency | 0-3 |  | 3 |  |  | 1 |
| 62 | SBAL | Sub Balance | 0-15 |  | 13 |  |  | 7 |
| 63 | SBAS | Sub Bass | 0-127 |  | 15 |  |  | 20 |
| 64 | STRE | Sub Treble | 0-63 |  | 51 |  |  | 3 |

# Tabela ID

|  | KV- | ID-0 | ID-1 | ID-2 | ID-3 | ID-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21B80 | 19 | 3 | 2 | 14 | 117 |
| 2 | 21S85 | 19 | 3 | 5 | 206 | 117 |

## C.2. Ajustes da Placa

# Ajuste da Freqüência Horizontal

- Insira um sinal do monoscópio.

- Entre no Modo de Ajuste de Serviço.

- Conecte um contador de freqüência para a base do Q501 (TP-500 H. DRIVE).

- Selecione o item do AFC, ajuste no nível 3 (livre).

- Verifique a freqüência horizontal para o 15735 ( 200 Hz. (NTSC) ou verifique a freqüência horizontal para o 15650 ( 200 Hz. (Trinorma).

- Selecione o item do AFC novamente, ajuste o nível “0”.

- Escreva na memória pressionando MUTING depois ENTER.

# Ajuste da Freqüência Vertical

- Selecione vídeo 1 sem sinal de entrada.

- Ajuste as condições com o ajuste padrão.

- Conecte o contador da freqüência no TP-508 ou CN501 VDY (+) pino 6 conector e terra.

- Verifique a Freqüência Vertical para o 60 ( 2 Hz (NTSC).

- Verifique a Freqüência Vertical para o 50 ( 2 Hz (Trinorma).

# Ajuste do Sub Contraste (SCON)

- Insira um sinal de barra de cor.

- Selecione a cor vermelha.

- Ajuste para o MODO de SERVIÇO.

- Selecione o item DCOL para o nível “0”.

- Ajuste as condições conforme a seguir.

Contraste…………………… Max

Cor…………………………… Min

Brilho………………………… Centro

R ON………………………… ON (1)

G ON………………………… OFF (0)

B ON………………………… OFF (0)

- Conecte a ponta do osciloscópio no Pino CN301 5 (R OUT) da placa C e terra.

- Selecione RDRV com 1 e 4.

- Ajuste com 3 e 6 para: 1.70 ( 0.05 Vp-p.

- Reset o item DCOL para o nível “1”.

- Escreva na memória pressionando MUTING depois ENTER.

- Retorne os itens a seguir para normal após o ajuste.

Contraste…………………… Max

Cor…………………………… Centro

Brilho………………………… Centro

R ON………………………… ON

G ON………………………… ON

B ON………………………… ON

# Ajuste da Posição dos Caracteres (DISP)

- Insira um sinal de barra de cor.

- Entre no MODO de SERVIÇO.

- Selecione DISP com 1 e 4.

- Ajuste com 3 e 6 para ajustar os caracteres no centro.

- Escreva na memória pressionando MUTING depois ENTER.

- Verifique se o texto está visualizado na tela.

# Ajuste do Sub Brilho (SBRT)

### Insira um sinal de barra de cor.

- Entre no MODO de SERVIÇO.

- Ajuste a CONTRASTE e BRILHO para o mínimo.

- Selecione SBRT com 1 e 4.

- Ajuste com 3 e 6 para obter um fundo visível fraco.

- Escreva na memória pressionando MUTING depois ENTER.

# Ajuste do SUB HUE, SUB COLOR (SHUE, SCOL)

- Insira um sinal de barra de cor.

- Entre no MODO de SERVIÇO.

- Selecione o item DCOL e ajuste no nível “0”.

- Conecte a ponta do osciloscópio na Placa C, CN301 Pino 7 (BLUE OUT).

- Selecione SHUE e SCOL com 1 e 4.

- Ajuste com 3 e 6 para o V1 = V4 ( 0.1 Vp-p (SCOL) e V2 = V3 ( 0.1 Vp-p (SHUE).

- Reset o item DCOL para o nível “1 “.

- Escreva na memória pressionando MUTING depois ENTER.

# Ajuste do Tamanho (VSIZ)

- Insira um sinal quadriculado.

- Entre no MODO de SERVIÇO.

- Selecione VSIZ com 1 e 4.

- Ajuste com 3 e 6 para a melhor altura vertical.

# Ajuste da Posição Vertical (VPOS)

- Insira um sinal quadriculado.

- Entre no MODO de SERVIÇO.

- Selecione VPOS com 1 e 4.

- Ajuste com 3 e 6 para o melhor centro vertical.

- Escreva na memória pressionando MUTING depois ENTER.

# Ajuste da Posição Horizontal (HPOS)

- Insira um sinal quadriculado.

- Entre no MODO de SERVIÇO.

- Selecione HPOS com 1 e 4.

- Ajuste com 3 e 6 para o melhor centro horizontal.

- Escreva na memória pressionando MUTING depois CENTER.

# Linearidade Vertical (VLIN) e Correção Vertical

- Insira um sinal quadriculado.

- A correção vertical é ajustado automaticamente através dos circuitos e deverá satisfazer as condições abaixo:

# Memória do Ajuste do Modo de Serviço

- Mude DCOL para “1“.

- Após completar todos os ajustes, pressione “0” depois ENTER.

Modo de Serviço TV Philco

Modelo CPH-06

## AJUSTE DO CHASSI VIA MENU

### Desligue a chave geral S901.

- Pressione e segure a tecla volume + do chassi. Ligue a chave geral (S901) e aguarde até a imagem aparecer (+/- 30 segundos).

- Após aparecer a imagem, solte a tecla volume + e em seguida pressione volume + e volume – simultaneamente, deverá aparecer o menu de serviços, em cima da imagem, conforme figura abaixo.

IFP		96		AFA		1		AFB		+1

SC		3		VA		17		SBL		0

VSH		37		VS		18		HS		37

WR		32		WG		32		WB		32

AGC		9		SL		7		ADJ		0

A1		15		A2		16		TC		3

#### Se o menu não couber na tela, estiver expandido, pressione novamente volume + e volume – simultaneamente, para diminuir a altura vertical.

#### Selecionar os ajustes através das teclas canal ( canal ( do chassi ou do controle remoto, utilize o cursor vermelho na seleção de opção.

#### Para acionar os ajustes, use as teclas volume + e volume -.

## SIGNIFICADO DOS AJUSTES E DEFEITOS

|  | Ajustes | Ex | Defeito |
| --- | --- | --- | --- |
| IFP | Ajuste de FI. | 96 | Ajuste 4575 Mhz. |
| SC | Linearidade vertical. | 3 | Corrigir a linearidade. |
| VA | Amplitude vertical | 17 | Ajusta o tamanho do quadro. |
| SBL | “Blanking” de serviço. | 0 | Determina o centro vertical. |
| VSH | Centro vertical. | 37 | Desloca imagem no sentido vertical. |
| VS | Ajuste vertical. | 18 | Ajusta a parte inferior vertical. |
| HS | Centralização horizontal. | 37 | Desloca a imagem no sentido horizontal. |
| WR/ WG/ WB | Ajuste de branco. | 32 | Ajusta RGB para melhor ponto de branco. |
| AGC | AGC. | 9 | Ajuste retardo do contr. Aut. Ganho. |
| SL | Ajuste nível de áudio. | 7 | Ajuste nível de áudio para estéreo. |
| ADJ | Ajuste de estéreo | 0 | Ajuste de separação de canais. |
| TC | Ajuste de corrente. | 3 | C24µA Ajuste de estéreo. |
| AFA | Janela do AFC. | 1 | Ajuste através da FI. |
| AFB | Nível do AFC. | 11 | Ajuste através da FI. |
| A1 | “Wipe Band”. | 15 | Ajuste Stereo. |
| A2 | “Spectral”. | 16 | Ajuste Stereo. |

#### 1º SC: corrige a linearidade, atua no topo da imagem, ajuste inicial 0 (zero) ponto de ajuste ( 3.

#### 2º VA: atua na amplitude vertical, ajusta o tamanho do quadro, altura proporcional à largura, ponto de ajuste ( 17.

#### 3º SBL: determina o centro vertical da varredura, apaga a metade inferior da imagem, quando estiver 0 (zero) imagem normal; 1 apaga a metade inferior.

#### 4º VHS: desloca a varredura no sentido vertical (centralizador vertical) ponto de ajuste ( 31.

#### 5º VS: desloca a imagem no sentido vertical, ajusta a função (SBL) para apagar metade da tela e em seguida ajuste VS para centralizar.

#### 6º HS: desloca a imagem no sentido horizontal, coloque um gerador de barras função circuito e ajuste H.S. até obter a simetria correta.

#### 7º WR, WG, WB: equilíbrio de branco, ajustar através do menu para o valor nominal (32).

#### AFA e AFB: estes ajustes deverão ser aplicados em conjunto com o item IFP.

#### A1 e A2: estes ajustes deverão ser aplicados em conjunto com o item ADJ (Stereo ADJ On/Off).

#### Ajuste do Stereo: (TC, SL, AOJ, A1, A2).

#### Equipamento: modulador de RF (Eiden B TSC), voltímetro de áudio.

#### Montar o chasse conforme esquema abaixo:

#### Ajustar tensão no ponto A, para metade de VCC + 1 volt.

#### Ajustar TC (via menu) para modificação no micro amperímetro de 24µV.

#### Aplicar 300 Hz mono 100% (25 Khz de desvio), 250mVrms, no pino 29 do IC450.

#### Ajustar SL (via menu) para indicação no voltímetro de 500 ( 5mVrms.

#### Aplicar 300 Hz no canal L e 3K1 Hz canal R, 14% de modificação estéreo e DBX-NR ligado.

#### Ajustar AD1 de 0 (zero) par 1 (um) para 0 (zero).

## AJUSTE DO CIRCUITO DETETOR DE FI DE VÍDEO

#### Equipamento gerador de 45,75 Mhz, modulador com sinal de vídeo. Montar o chassi conforme esquema abaixo:

### Coloque no terminal de saída de FI do seletor do pino 11 o gerador de 45.75, modulado com vídeo entre 10 a 20 mV.

### Coloque o terminal de AGC do seletor pino 1 para terra.

### Ajuste IFP para obter AFA = 1 e AFB alternado de 0 (zero) para 1.

### Obs.: Este ajuste deve ser efetuado com gerador e não deve ser retocado.

## AJUSTE DE AGC

### Conectar sinal padrão na entrada do seletor (antena).

### Ligar voltímetro DC no pino 1 (AGC) do seletor de canais.

### Selecionar através do menu a função AGC.

### Ajustar o AGC até obter 0 (zero).

### Anotar a tensão indicada no voltímetro DC.

### Ajustar até que a leitura no voltímetro caia em 1 ( 2 Vol.

## AJUSTE DE CORTE – GRADE 2 (EQUILÍBRIO DE BRANCO)

### Deixe o aparelho ligado no mínimo 20 minutos de aquecimento.

### Coloque um gerador de barras no padrão “branco”.

### Ajuste os controles de brilho e contraste para o mínimo.

### Coloque o osciloscópio com ponta X10, nos pinos 19, 20, 21 do IC501 e escolha o pulso com valor mais baixo.

### Obs.: Este pulso (“Black Current Measurement Pulses”), são adicionados aos sinais RGB e se encontram e todos os campos, no fim do pulso de alinhamento vertical (ver desenho abaixo). E ajuste de potência de “Screen” grade 2 até atingir 2,5 VDC e verifique o equilíbrio de branco, entre a tela escura e a tela clara.

## F.  AJUSTE E CALIBRAÇÃO

# Iniciação de memória

#### Ao substituir os circuitos integrados IC101 microcontrolador e o IC102 mem;oria, é necessário efetuar o procedimento de iniciação de memória como segue abaixo:

- Certifique que a chave (901) esteja realmente desligada;

### Aperte simultaneamente as teclas canal ( e canal (.

### Mantenha as teclas canais apertadas e acione a chave liga/ desliga (S90). Após 2 segundos solte as teclas canais.

## G.  AJUSTE E VERIFICAÇÃO DA FONTE PRINCIPAL

### Equipamento:

### Voltímetro DC de preferência digital;

### Gerador de barras;

### Controle remoto.

### Procedimento:

### Coloque o voltímetro entre os terminais de R914 ou seja na junção do C924 e C922 e terra;

### Observe para que seja utilizado o terra do chassi e não o terra da fonte chaveada;

### Coloque o gerador de barras posição barras;

### Ligue o chassi a uma rede de 120 VAC ( 10%;

### Ajuste os controles de brilho e cor para 50% e contraste para 100% (magic);

### Ajuste o R911 de modo a indicar no voltímetro 115 VDC ( 2;

### Coloque o televisor em modo “Standby”, com o voltímetro sobre R914 deverá indicar 10% a mais que a tensão de 115 VDC.

Modo de Serviço TV Gradiente

Modelos GT-1430/1433 E GT-2030/2033

## PROCEDIMENTO DE AJUSTE

# Observações

### Ao colocá-lo em funcionamento utilize um transformador de isolação para prevenir contra choques elétricos e danos aos instrumentos de medição.

### Estes ajustes devem ser realizados na seqüência correta.

### O aparelho deve ser colocado em funcionamento por pelo menos 30 minutos antes dos ajustes, para efeito de pré-aquecimento.

# Entrada no modo de ajustes

#### Para selecionar o modo de ajuste, pressione simultaneamente a tecla MENU no painel do aparelho e a tecla MENU no controle remoto.

#### Para iniciar os ajustes utilize a tecla UP.

#### Para selecionar o item desejado utilize as teclas UP e DOWN do controle remoto, e para efetuar o ajuste utilize as teclas VOL+ e VOL-.

## A.1. Ajuste do VCO

### Sintonize o padrão de barras coloridas;

### Ativar a função APC;

### Selecionar o item VP-0 (AUTOPIF)

### Pressionar a tecla VOL+ no controle remoto. O ajuste se realiza automaticamente e ao terminar a indicação OSD passa para a cor verde.

## A.2. Ajuste do AGC

### Sintonize o padrão de barras coloridas;

### Ativar a função APC;

### Selecionar o item VP-1 (RFAGC);

### Conecte um multímetro digital nos pontos J5 e GND;

### Ajustar o item VP-1 (RFAGC) até obter no multímetro a leitura 4,4 ( 0,1V.

## A.3. Ajuste de Foco

### Sintonize o padrão CROSS HATCH.

### Ativar a função APC.

### Gire o potenciômetro de foco no Fly Back até obter a melhor definição nas linhas horizontais e verticais. Otimize o ajuste para o centro da tela.

## A.4. Ajuste da Altura e Centragem Vertical

### Sintonize o padrão “Círculo”;

### Selecionar o item VP-3 (V-Pos) e ajustar para a melhor centralização vertical.

### Selecionar o item VP-3 (V Size) e ajustar para obter o círculo mais perfeito possível.

### Após o ajuste final verifique a necessidade de ajustar o sub-brilho.

## A.5. Ajuste de Centragem Horizontal

### Mantenha a mesma condição do ajuste anterior.

### Selecione o item Vp-2 (H Pos).

### Ajustar para a melhor centralização horizontal.

## AJUSTE DE PUREZA E CONVERGÊNCIA

## B.1. Ajuste de Pureza

### Desmagnetize o tubo de imagem com a bobina desmagnetizadora.

### Ajuste o brilho e contraste até o máximo ponto.

### Solte a bobina defletora (Yoke) mediamente.

### Sintonize o padrão vermelho.

### Empurre a bobina defletora (Yoke) para frente de modo que a imagem seja como a Fig. 2.

### Solte a trava plástica.

### Gire os imãs de 2 pólos até que a faixa vermelha fique no centro da tela.

### Aperte o anel de trava após o ajuste dos imãs de 2 pólos.

### Mova a bobina defletora para trás até que a imagem se tome totalmente uniforme.

## B.2. Ajuste de Convergência

### Instrumentos necessários:

#### - Gerador de barras: 1

#### - Bobina desmagnetizadora: 1

### Etapas Preliminares:

#### - Funcionar o aparelho por pelo menos 15 minutos antes do ajuste para efeito de pré-aquecimento.

#### - Desmagnetize o tubo de imagem com a bobina desmagnetizadora.

#### - Sintonize o padrão de linhas cruzadas Cross Hatch.

#### - Ajuste o contraste e brilho para melhor definição.

#### - Afrouxe o anel de trava dos imãs.

## B.3. Ajuste de Convergência Estática

### Sobreponha as linhas verticais vermelhas e azuis ajustando o imã de 4 pólos.

### Gire o conjunto de imãs mantendo as linhas vermelhas e azuis sobrepostas e unifique-as com as linhas horizontais.

### Sobreponha as linhas verticais vermelhas, azuis e verdes ajustando o imã de 6 pólos.

### Gire o conjunto de imãs mantendo as linhas vermelhas, azuis e verdes sobrepostas e unifique-as com as linhas horizontais.

### Se necessário, refaça os itens 1 e 2.

### Aperte o anel de trava dos imãs.

## B.4. Ajuste de Convergência Dinâmica

### Mova a bobina defletora (Yoke) para cima, baixo, esquerda e direita de modo a sobrepor as linhas nas bordas da tela.

### Repita o item 1 para a melhor condição.

### Após o ajuste, fixe o calço na posição, aperte o parafuso de fixação da bobina defletora (Yoke) e fixe os imãs com cola.

## Ajuste do Screen e Balanço de Branco

### Etapas preliminares:

#### - Sintonize o padrão branco 100%.

#### - Ativar a função APC.

#### - Selecionar pelo controle remoto, pressionando a tecla DOWN até obter a tela escura com uma linha horizontal.

#### - Gire o potenciômetro de screen para o ponto mínimo (sentido anti-horário).

#### - Varie o potenciômetro de screen suavemente até que apareça uma linha fraca horizontal, beirando o desaparecimento.

### Ajuste

#### - Certifique-se de que a pureza esteja ajustada;

#### - Selecione o item VP-8 (G-Drive) e ajuste-o para o valor inicial (57);

#### - Selecione o item VP-9 (B-Drive) e ajuste-o para o valor inicial (56);

#### - Selecione o item VP-5 (R-Cut) e ajuste-o para o valor inicial (138);

#### - Selecione o item VP-5 (G-Cut) e ajuste-o para o valor inicial (165);

#### - Selecione o item VP-5 (B-Cut) e ajuste-o para o valor inicial (152);

#### - Verifique se a tela está com o branco satisfatório; Se necessário altere os valores dos itens VP-5, VP-6 e VP-7 até obter na tela a imagem mais branca possível.

## Ajuste de Sub-Brilho

### Sintonize o padrão de escala de cinza PAL-M;

### Mantenha o aparelho funcionando por pelo menos 15 minutos, para efeito de pré-aquecimento.

### Ativar a função APC;

#### Na tela aparecerão 8 barras na seguinte configuração:

### 1	2	3	4	5	6	7	8

### PRETO					BRANCO

### Selecione a função SUB-BRIGHT;

### Ajuste até que a separação entre as barras 4 e 5 comece a ser visível.

## TABELA DE AJUSTES

| Menu | OSD | Ajuste | Faixa | Ajuste Inicial | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VP0 | AUTOPIF | VCO Auto | 10-255 | 149 |  |
| VP1 | RFAGC | AGC Voltage | 0-63 | 46 |  |
| VP2 | HPOS | H Position | 0-31 | 19 |  |
| VP3 | VPOS | V Position | 0-6 | 2 |  |
| VP4 | VSIZE | V SIZE | 0-63 | 30 |  |
| VP5 | R-CUT | R CUT OFF | 0-255 | 138 |  |
| VP6 | G-CUT | G CUT OFF | 0-255 | 165 |  |
| VP7 | B-CUT | B CUT OFF | 0-255 | 152 |  |
| VP8 | G-DRIVE |  | 0-127 | 57 |  |
| VP9 | B-DRIVE |  | 0-127 | 56 |  |
| VP10 | VLIN |  | 0-15 | 8 | Não alterar |
| VP11 | VSCO |  | 0-15 | 12 | Não alterar |
| VP12 | AFCGAIN |  | 0-3 | 0 | Não alterar |
| VP13 | RGB |  | 0-63 | 55 | Não alterar |
| VP14 | ABL |  | 0-3 | 3 | Não alterar |
| VP15 | ABLSTAR |  | 0-3 | 0 | Não alterar |
| VP16 | PIFVCO |  | 0-255 | 149 |  |

### VP 0-9 e VP 16 são necessários para ajustar o OSD branco.

### VP 10-15 não necessários para ajustar o OSD vermelho.

### VP 5-9 não são necessários para ajustar manualmente o balanço de branco.

Modo de Serviço TV Philips

Chassis Anubis-VA AA

## AJUSTES E ALINHAMENTOS

## A.1. Programação da E-EPROM

# Porque é necessário efetuar a programação da E-EPROM.

#### Quando se instala uma nova E-EPROM em um aparelho, esta vem com todos seus endereços gravados em FF, ou seja, vazia para a interpretação do microprocessador. Ao acessar o modo de programação de E-EPROM o microprocessador carregará alguns endereços automaticamente, deixando o aparelho pré-programado. É necessário, porém, “imputar” outros endereços que são referentes à versão do televisor e tamanho da tela para que o aparelho volte ao seu estado original.

#### Alguns aparelhos, por serem mais complexos que outros, necessitam de mais alterações de endereço, mas o procedimento de programação / gravação é idêntico para todos.

# Acesso ao modo de programação / gravação de uma nova E-EPROM

#### Com o aparelho desligado, faça o seguinte.

#### Aterre o pino 20 do CI 7600 (microprocessador); em seguida, aterre o pino 1 do CI 7710 (E-EPROM), para desativar a proteção da gravação.

#### Ligue o aparelho e será exibida uma nova tela.

# Programação / Gravação da E-EPROM

#### Através da tecla VOLUME (+) (-), selecione o endereço (ADRESS) que se quer alterar (veja a tabela na próxima página).

#### Com a tecla CANAL (+) (-), selecione o dado do endereço selecionado (veja a tabela na próxima página).

#### Ao alterar-se os dados (DATA), as cores dos dígitos mudam da cor CIANO para VERMELHO.

#### Faça a entrada (“input”) dos dados através da tecla VOLUME (+) e a cor voltará a ser CIANO.

#### Para memorizar as entradas (“inputs”), pressione simultaneamente as teclas VOLUME (-) e CANAL (+) e remova as conexões.

# Instalação de modo “Hotel”

#### O modo “hotel” é um recurso disponível nos aparelhos que utilizam chassis Anubis e faz com que algumas funções como “INSTALAÇÃO” e “MEMORIZAÇÃO PP” fiquem inacessíveis no aparelho e também com que o nível de volume seja limitado. Isto facilita a utilização do aparelho em hotéis, hospitais, aeroportos, etc.

#### ATIVAÇÃO DO MODO HOTEL

#### Antes de ativar o modo hotel, ajuste os canais preferenciais, o nível de volume (que será então adotado como limite máximo, ou seja, o nível de volume do aparelho não ultrapassará o valor ajustado por ocasião da ativação do modo “hotel”), canal inicial e memorização do PP.

#### Para ativar o modo hotel, pressione simultaneamente as teclas INSTALAÇÃO e CANAL (+).

#### DESATIVAÇÃO DO MODO HOTEL

#### Para desativar o modo hotel, coloque o aparelho no canal 22 (não é necessário estar sintonizado) e pressione simultaneamente as teclas VOLUME (-) e CANAL (+) e o aparelho voltará ao funcionamento normal.

# Programação da E-EPROM

| ENDEREÇO (ADDRESS) | DADO (DATA) |
| --- | --- |
|  | 25GX1888 | 29GX1898 |
| 2AB | 40 | 40 |
| 2D8 | 1B | 1B |
| 2D9 | 3F | 3F |
| 2DA | 17 | 17 |
| 2DB | 3F | 3F |
| 2DC | 23 | 23 |
| 2DD | 1F | 1F |
| 2DE | 28 | 28 |
| 2DF | 03 | 03 |
| 2E0 | 16 | 16 |
| 2E1 | 3F | 3F |
| 2E2 | 1B | 1B |
| 2E3 | 3F | 3F |
| 2E4 | 1F | 1F |
| 2E5 | 1F | 1F |
| 2E6 | 1F | 1F |
| 2E8 | 16 | 16 |
| 2E9 | 3F | 3F |
| 2EA | 1B | 1B |
| 2EB | 3F | 3F |
| 2EC | 1F | 1F |
| 2ED | 1F | 1F |
| 2F0 | 00 | 00 |
| 2F1 | 00 | 00 |
| 2F2 | 00 | 00 |
| 2F3 | 01 | 01 |
| 2F4 | 00 | 00 |
| 2F5 | FF | FF |
| 2F6 | FF | FF |
| 2F7 | 02 | 02 |
| 2FC | 00 | 00 |
| 2FD | DD | DF |
| 2FE | 9F | 9F |
| 2FF | F8 | F8 |

# Tabela de Erros do Chassis Anubis

#### O microprocessador do Chassis Anubis tem uma rotina de testes que pode detectar alguns problemas de funcionamento, que serão indicados em forme de código de erro na tela (com imagem) ou também com piscadas do LED Standby (sem imagem).

#### O micro armazena os códigos de erro na E-EPROM toda vez que o aparelho é ligado. Somente os seis últimos códigos de erro detectados pelo micro ficam armazenados na memória. Estes códigos podem ser observados na tela quando se entra na rotina de programação.

| Código de erro | N.º de piscadas do LED | Significado |
| --- | --- | --- |
| ER 01 | 1 | Problema na RAM |
| ER 02 | 2 | Linha de DATA e CLOCK |
| ER 03 | 3 | E-EPROM |
| ER 04 | 4 | PLL do Turner |
| ER 05 | 5 | Programação da E-EPROM |
| ER 06 | 6 | Proteção de fonte ativada |

Modo de Serviço TV Philips

Chassis L7 PLUS

##### INSTRUÇÕES DE REPARO

## A.1. Modo de Serviço

#### O Modo de Serviço divide-se em dois modos: SDM e SAM para acessá-los proceder como a seguir:

#### SAM – Service Alignment Mode – Para acessar, ligar o aparelho pela chave de rede com o pino 20 do µcontrolador IC7600 aterrado.

#### SDM – Service Default Mode – Para acessar, ligar o aparelho pela chave de rede com o pino 1 da E²PROM (IC7620) aterrado.

#### Para sair dos dois modos de serviço salvando as alterações, desligar o aparelho pelo “Standby” do controle remoto.

#### Através das teclas CANAL (+) e CANAL (-) (controle remoto) selecionam-se os itens a serem ajustados e através das teclas VOL (+) e VOL (-) (controle remoto) ajustam-se os mesmos. A tecla MENU (controle remoto) retorna ao menu principal de serviço.

#### A tecla MENU também comuta entre o menu principal do Modo de Serviço e o Menu do Usuário, se pressionada quando o aparelho estiver no menu inicial do Modo de Serviço, para que possa ser feito ajustes de imagem e de som no modo usuário.

# SAM – Service Alignment Mode:

#### O Modo de Serviço de Alinhamento consiste de um conjunto de itens de ajuste e alinhamento. Estes deverão ser refeitos sempre após a troca da E²PROM, pois o µcontrolador rescreve um valor médio de ajuste para os registradores de alinhamento.

#### Ao entrar neste Modo de Serviço, o aparelho mostrará as seguintes informações na tela:

#### AKB: Controle automático do ponto de corte. Usado para desligar/ ligar este controle durante o ajuste de Vg2.

#### TURNER: Ajustes referentes ao sintonizador

#### Não conecte nada à entrada de antena do televisor. Conecte um gerador de sinais com onda senoidal de 45,75 MHz e nível de saída de 100 mV (100 dBmV) ao pino 11 do sintonizador UV1300.

#### IF-PLL – Ajuste de AFT

#### Ajustar AFW para 80 KHz e ajustar IF-PLL até que AFA seja 1 e AFB fique alternando de 1 para 0.

#### AFW – Largura do step para ajuste de AFT – 80K Hz ou 240 KHz.

#### AGC – Ajuste o AGC.

#### Este aparelho utiliza uma placa ao lado do sintonizador que garante um ajuste automático de AGC. Caso o aparelho a ser reparado não possua esta placa, então o ajuste de AGC deve ser feito de acordo com o procedimento a seguir:

#### Conecte um gerador de padrões com nível de saída de 1 mV (60 dBµV) à entrada de antena do televisor. Conecte um voltímetro ao pino 1 (UV1300) seja de 3,3 V ( 0,2 V.

# AFA – 1º Flag para definir janela de AFT.

#### AFB – 2º Flag para definir janela de AFT.

# White Tone: Ajuste de Branco

#### Ajusta a proporção de cor entre o Verde, Vermelho e o Azul.

#### Esses ajustes são automaticamente gravados no caso de substituição da E²PROM, reajustar somente se necessário.

#### Conectar à entrada de antena do televisor um gerador de sinais com o padrão branco.

#### Ajustar as cores R, G e B para os três modos abaixo:

NORMAL	- Branco

COOL 		- Branco azulado

WARM		- Branco avermelhado

#### Para conseguir as três tonalidades distintas do branco, ajustar primeiramente o modo NORMAL e anotar os valores de R, G e B. para ajustar os demais modos (COOL e WARM) utilizar a tabela abaixo.

|  | R | G | B |
| --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | X | Y | Z |
| COOL | X-4 | Y-4 | Z |
| WARM | X+11 | Y+6 | Z |

#### Portanto no modo COOL o ajuste de R e G será 4 unidades menor e o B será igual ao modo NORMAL. E no modo WARM o ajuste de R será 11 unidades maior, o de G será 6 unidades maior e o B será igual ao modo NORMAL.

#### Na tabela abaixo estão os valores padrões que são gravados na E²PROM para os ajustes de branco.

|  | R | G | B |
| --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | 35 | 41 | 39 |
| COOL | 31 | 37 | 39 |
| WARM | 46 | 47 | 39 |

#### Geometry: Ajustes de Geometria:

#### Conecte um gerador com padrão círculo e nível de saída de mV (60 dBµV) à entrada de antena do televisor.

#### HSH – Centralização Horizontal: Ajuste a centralização horizontal.

#### VSL – Vertical Slope: Ajuste a linearidade vertical na parte inferior da tela. Note que a altura deve ficar proporcional à largura para manter a mesma relação de aspecto da imagem.

#### VAM – Amplitude Vertical: Ajuste a altura da imagem.

#### SC – Correção S: Ajuste a linearidade vertical no centro da tela.

#### VSH – Posicionamento Vertical: Ajuste o posicionamento vertical da tela.

#### TDA 9852 – Ajuste do Stereo Decoder:

#### Level ADJ – Ajusta o nível de entrada do estéreo decoder.

#### Obs.: Só faça este ajuste caso seja absolutamente necessário.

#### Aplicar um sinal de RF modulado com BTSC composto por L+R = 300 Hz (mono, Df = 25 KHz) à entrada de antena do televisor. Ajustar o nível de entrada até que seja obtida a leitura de 500 mV na saída do decodificador estéreo TDA9852 pino 10 esquerdo e pino 33 direito.

# Ajuste de Separação Estéreo

#### Caso seja disponível um gerador de BTSC composto por L+R = 300 Hz, que possa gerar dois tons simultâneos, o ajuste da Separação Estéreo poderá ser feita de forma automática. Caso o gerador de BTSC composto só possa gerar um tom de cada vez, então o ajuste deverá ser feito de forma manual (SPECTRAL ADJ e WIDEBAND ADJ).

#### Stereo ADJ – Ajuste automático de separação de Estéreo.

#### Obs.: Só faça este ajuste caso seja absolutamente necessário.

#### Conectar à entrada de antena do televisor o sinal de um gerador de BTSC composto de áudio ajustado para L = 300 Hz, R = 3,1 Khz, (f = 3,52 KHz (14% de modulação) e saída ≥ 60 dBµV. Aterre as entradas externas de áudio (pino 17 do conector C3 e pino 18 do conector C3).

#### Pressione a tecla VOL (+), o televisor fará automaticamente o ajuste. Não esqueça de remover o aterramento das entradas externas de áudio.

# Spectral ADJ e Wideband ADJ – Ajuste manual de separação estéreo.

#### Pré-ajuste os dados do Spectral e do Wideband para o valor 10 (em hexadecimal). Conecte à entrada de antena do televisor o sinal de um gerador de BTSC composto de áudio ajustado para L = 300 Hz, R = 0, índice de modulação de 14%. Aterre as entradas externas de áudio (pino 17 do conector C3 e pino 18 do conector C3).

#### Fazer o ajuste de Wideband de modo a minimizar o valor remanescente no outro canal (direito). Em seguida, reajuste no gerador o sinal para L = 3,1 KHz, R = 0, índice de modulação de 14% e, faça o ajuste de Spectral de modo a minimizar o valor remanescente no outro canal (direito). Repita este ajuste até conseguir os melhores resultados.

#### Não se esqueça de remover o aterramento das entradas externas de áudio após os ajustes.

# AT1 – Não alterar o valor (=1).

# AT2 – Não alterar o valor (=1).

# SDM – Service Default Mode

#### Este modo apresenta o valor dos registradores de Life timer em hexadecimal, a versão do software, os cinco registradores de erro e a representação em hexadecimal dos bytes de opções gravados na E²PROM.

#### Quando a E²PROM é substituída por uma nova, o televisor entrará automaticamente no Modo de Serviço.

#### Ao entrar neste Modo de Serviço, o aparelho mostrará as seguintes informações na tela:

# Life timer

#### Indica, em hexadecimal, quantas horas o aparelho esteve ligado, não conta o tempo em standby. Toda vez que o aparelho é ligado o contador é incrementado de 1.

# Códigos de erro

#### Os últimos cinco códigos de erro armazenados na E²PROM são exibidos no Modo de Serviço. O erro mais recente é exibido do lado esquerdo.

#### Os códigos são:

#### 0 – Sem erro

#### 1 – Erro da RAM interna

#### 2 – Erro geral do barramento I²C

#### 3 – Erro de configuração da E²PROM

#### 4 – Erro de I²C

#### 5 – Erro de I²C

#### 6 – Erro da E²PROM

#### 7 – Erro de I²C (Sintonizador PLL)

# Programação da E²PROM

#### Após a substituição da E²PROM deve-se entrar e sair do Modo de Serviço para que os bits de opção e os valores médios dos ajustes sejam gravados na E²PROM.

#### Informações gerais sobre a programação da E²PROM:

#### Como informação descrevemos os bits de opção. Esses bits não devem ser alterados. A descrição dos bits é meramente informativa.

| BIT | VALOR | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| BA | ON | Bass |
| BL | ON | Balance |
| CB | OFF | Blank de canal |
| HH | ON | Hue automático |
| PP | OFF | PAL-BG PLAY-BACK |
| AS | ON | Espacial |
| SB | BT | Config. Áudio |
| SC | ON | Smart picture |
| SS | ON | Smart sound |
| SU | ON | Surf |
| SY | 2N | Sistema de cor |
| TR | ON | Treble |
| VI | OFF | Virgin mode |
| TUN. FOA | OFF | Config. BIMOS |
| TUN. FOB | OFF | Config. BIMOS |
| EXT. FOA | ON | Config. BIMOS |
| EXT. FOB | ON | Config. BIMOS |

Modo de Serviço TV Philips

###### Modelo GR1-VA 5

## CONDIÇÕES DE AJUSTE

#### As tensões e oscilogramas foram obtidas com o aparelho conectado em rede de 110V ( 10%.

## A.1. Chassis Principal

# Fonte + 92V

#### Conecte um voltímetro DC sobre o capacitor 2542 e ajuste através de 3340 para obter 92 Volts (( 0,5 Volt).

# Foco

#### Ajustar através do potenciômetro localizado no transformador de saída horizontal (5550).

# Ajustes de geometria de imagem

#### Aplique via gerador de padrões, um sinal padrão “Círculo”. Ajuste contraste ao máximo, brilho a meio curso e saturação ao mínimo.

#### Centralização horizontal: Ajuste através de 3231.

#### Amplitude vertical: Ajuste através de 3425.

#### Deslocamento vertical: Ajuste através dos jumpers 9416, 9417 e 9418.

# AGC de RF

#### Reajuste 3206 se a imagem apresentar chuvisco ou distorção.

# AFT

#### Conecte um gerador de sinal e ajuste a freqüência para 45,75 Mhz (sem modulação) com 220 mV de amplitude no pino 17 de U1100 (tuner).

#### Conecte um voltímetro DC no pino 44 de 7200 e alinhe a bobina 5200 para obter 3,5V (( 0,2V).

# Alinhamento de entrada de vídeo

#### Aplique um sianl via entrada “Vídeo IN” de freqüência de 100 Khz 1Vpp e impedância de 75 (  e ajuste o potenciômetro 3022 para obter um sinal de 1,10 Vpp (( 0,05Vpp) no pino 15 de 7200.

# Alinhamento da entrada de áudio

#### Aplique o sinal via entrada de “Audio IN” um sinal de áudio com freqüência de 1Khz, 1Vpp de amplitude e ajuste o potenciômetro 3012 para obter um sinal de 0,4 Vpp (( 0,02 Vpp) no pino 6 de 7200.

## A.2. Ajustes do Painel TRC

# Ponto de corte

#### Aplique via entrada de antena um gerador de padrões na função “BRANCO”.

#### Curtocircuite o contraste para terra via 9938.

#### Com um osciloscópio de dois canais, ajuste o controle de brilho para obter o mesmo nível no pino B3 do painel TRC e o emissor do transistor 7725 (tolerância de 100mV). Ajuste o nível de branco de cada canhão (veja tabela abaixo) através dos potenciômetros 3707, 3720 e 3724 nos coletores dos transistores 7705, 7718 e 7727 respectivamente.

# Polegada					Tensão

#### 14”				          120V  ( 2V

### 20”				          126V  ( 2V

#### Agora ajuste VG2 (no TSH) até que uma das cores seja visível na tela, ou também, com um “colour analyzer”, ajuste para obetr 0,5 NIT (( 0,2 NIT). Faça o mesmo com as outras cores verificando visivelmente ou utilizando a referência de 0,5 NIT.

# Alinhamento de branco

#### Desfaça a conexão de 9938.

#### Aplique um sinal padrão e ajuste o aparelho para uma recepção normal.

#### Através dos potenciômetros 3713 e 3714 ajuste para obter o branco de cor sem tonalidades excessivas.

#### Com um “colour analyzer” faça o seguinte:

#### Ajuste-o na escala de 100 NIT e faça com que a leitura no canhão vermelho seja igual a 50 NIT (( 2 NIT).

#### Através de 3713 e 3714 faça o mesmo com as outras cores.

## AJUSTES E ALINHAMENTOS

## B.1. Programação da E-EPROM

#### Após a substituição do IC7710 (E-EPROM) é necessário reprogramar os dados da versão do aparelho.

#### Na E-EPROM são armazendas:

#### - tensão de sintonia;

#### - ajuste de padrão dos controles lineares;

#### - tamanho dos “steps” de sintonia de canais.

#### O Chassis GR1-VA utiliza duas versões de microprocessadores. A versão simplificada utiliza o microprocessador TMP47C834N e a versão completa o microprocessador TMP47C1237N. O acesso à programação é semelhante nos dois microprocessadores, sendo apenas diferentes as telas apresentadas.

# Acesso a programação

#### Para acessar a tela de programação E-EPROM deve-se proceder da seguinte maneira:

#### - Com o aparelho ligado, aterrar o pino 10 do microprocessador IC7900 por mais de 2 segundos até que a tela da figura abaixo seja apresentada, removendo em seguida a conexão.

#### - Pressione a tecla INSTALAR e a próxima tela está abaixo.

#### - Pressione novamente a tecla INSTALAR e por último será a tela seguinte.

# Programação da E-EPROM

#### Pressione a tecla INSTALAR até aparecer a tela da figura anterior.

#### Através das teclas CANAL (<) (>) coloque a versão do aparelho que deve ser:

#### 14GL1015				0

#### 14GL1316				41

#### 20GL1045				0

#### 20GL1346				41

#### Após a programação pressione a tecla INSTALAR por mais de 2 segundos para memorizar.

# Memorização do PP padrão e sintonia de canais

#### Sintonize um canal qualquer com sinal de antena ou gerador. Pressione a tecla MENU e na seqüência ajuste de cor, brilho, contraste, volume para uma imagem normal e por último faça a memorização do PP.

#### Acesse novamente a programação aterrando o pino 10 do IC7900 e em seguida pressione a tecla INSTALAR por mais de 2 segundos para memorizar.

#### Para efetuar a sintonia dentro do modo de programação é necessário um gerador com todas freqüências de canais VHF/ UHF/ Cabo. Caso não seja disponível, não manual dos canais saindo da programação, no modo normal através da tecla MENU.

Modo de Serviço TV Panasonic Chassi MX-5

###### Modelos TC-14/20A8 e TC-14/20B8

## COMO OPERAR O CONTROLE DAC DO MX5 / AJUSTE DE FUNÇÕES

## A.1. Modo de Serviço

#### Para entrar no modo “CHQ” (Serviço) posicione o Off Timer em 30 através do controle remoto e ajuste o volume no mínimo através do painel do aparelho. Pressione simultaneamente as teclas “RECALL” no controle remoto e VOL (-) no painel do aparelho. As letras “CHQ” aparecem na cor magenta com fundo azul.

#### Para alternar entre os modos CHQ’s pressione as teclas “1” ou “2” do controle remoto (CHQ1 até CHQ5).

# CHQ1			CHQ2			CHQ3

# CHQ5		      CHQ4

#### Para sair do modo “SERVIÇO”pressione a tecla “N” no controle remoto, ou apenas desligue o aparelho através do controle remoto.

# CHQ1

#### Pressionar as teclas “3” ou “4” para alternar as opções existentes: de OP1 até OP6.

#### Para alterar entre as opções dentro de cada sub-item pressione teclas VOL (+) ou VOL (-) (a letra fica vermelha). Para memorizar as alterações pressione a tecla “0” (a letra volta a ficar verde).

# OP1 (sistema de cor)

#### Esta opção alterna entre os sistemas de cores que ficarão disponíveis no aparelho.

#### OP1=0	AUTO / PAL-M / NTSC (Mod. B8)

#### OP2=1	AUTO / PAL-M / PAL-N / NTSC (Mod. Argentina)

#### OP1=2	PAL-M (Mod. 8)

# OP2 (função game)

#### Esta opção liga ou não a função GAME.

#### OP2=ON			GAME LIGADO

#### OP2=OFF		GAME DESLIGADO

# OP3 (Panasonic demo)

#### Esta opção liga ou não a função DEMO, escreve Panasonic na tela ao ligar o aparelho.

#### OP3 		     Não utilizado, manter em OFF.

# OP4 (tele-texto)

#### Esta opção liga ou não a função TELE-TEXTO.

#### OP4 		     Não utilizado, manter em OFF.

# OP5 (saso)

#### Esta opção liga ou não a função SASO.

#### OP5 		     Não utilizado, manter em OFF.

# OP6 (noise mute)

#### Esta opção liga ou não a função NOISE MUTE, sem tela azul corta o ruído existente no canal sem sinal ou com sinal muito fraco.

#### OP6 		     Não utilizado, manter em OFF.

# CHQ2

#### Pressionar as teclas “3” ou “4” para alternar entre as opções existentes, conforme seqüência abaixo:

#### Para alterar entre as opções de cada sub-item pressione as teclas VOL (-) ou VOL (+), a letra permanece verde. Não há necessidade de memorização.

#### COR					USUÁRIO

#### SUB COR				CALIBRAÇÃO

#### MATIZ				USUÁRIO

#### SUB MATIZ				CALIBRAÇÃO

#### BRILHO 				USUÁRIO

#### SUB BRILHO			CALIBRAÇÃO

#### CONTRASTE			USUÁRIO

#### SUB CONTRASTE			CALIBRAÇÃO

#### NITIDEZ				USUÁRIO

#### SUB NITIDEZ			CALIBRAÇÃO

# CHQ3

#### Pressionar as teclas “3” ou “4” para alternar entre as opções existentes, conforme seqüência abaixo:

#### Para alterar entre as opções dentro de cada sub-item pressione as teclas VOL (+) ou VOL (-), a letra permanece verde. Não há necessidade de memorização.

#### HC				CENTRALIZAÇÃO HORIZONTAL

#### VC				CENTRALIZAÇÃO VERTICAL

#### V ALT				ALTURA VERTICAL

# CHQ4

#### Pressionar as teclas “3” ou “4” para alternar entre as opções existentes, conforme seqüência abaixo:

#### Para alterar entre as opções dentro de cada sub-item pressione as teclas VOL (+) ou VOL (-), a letra permanece verde. Não há necessidade de memorização.

#### AFT				CALIBRAÇÃO DO AFT

#### VID				CALIBRAÇÃO DO NÍVEL DE VÍDEO

#### RF				CALIBRAÇÃO DO AGC DE RF

# CHQ5

#### Pressionar as teclas “3” ou “4” para alternar entre as opções existentes, conforme seqüência abaixo:

#### Para alterar entre as opções dentro de cada sub-item pressione as teclas VOL (+) ou VOL (-), a letra permanece verde. Não há necessidade de memorização.

### B-CUT			CALIBRA AZUL LOW LIGHT

### G-CUT			CALIBRA VERDE LOW LIGHT

### R-CUT			CALIBRA VERMELHO LOW LIGHT

#### B-DR				CALIBRA AZUL HIGH LIGHT

#### R-DR				CALIBRA VERMELHO HIGH LIGHT

#### SUB-DR			CALIBRA SUB-BRILHO

#### BRILHO			CALIBRA BRILHO

#### Pressionar a tecla “5” para aparecer a linha BRANCA para a calibração do SCREEN. Para desaparecer a linha pressione a tecla “5” novamente.

# Tabela Direta dos DAC’s

| CHQ1 | CHQ2 | CHQ3 | CHQ4 | CHQ5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OP1 | SUB-COR | HC | AFT | B-CUT |
| OP2 | COR | VC | VID | G-CUT |
| OP3 | SUB-NITIDEZ | V ALT | RF | R-CUT |
| OP4 | NITIDEZ | --- | --- | B-DR |
| OP5 | SUB-CONTRASTE | --- | --- | R-DR |
| OP6 | CONTRASTE | --- | --- | SUB BR |
| --- | SUB-BRILHO | --- | --- | BRILHO |
| --- | BRILHO | --- | --- | --- |
| --- | SUB-MATIZ | --- | --- | --- |
| --- | MATIZ | --- | --- | --- |

# Acesso Direto à Memória

#### Para obter acesso direto à memória posicione no item CHQ1, pressione simultaneamente as teclas VOL (-) no aparelho e MUTE no controle remoto.

#### Para alterar entre as posições de memória pressione as teclas “3” e “4”.

#### Para mudar o conteúdo de cada posição de memória pressione as teclas VOL (+) ou VOL (-), ( a letra fica vermelha). Para memorizar as alterações pressione a tecla “0” (a letra volta a ficar branca).

#### Para sair da memória pressione as teclas “1” ou “2” para trocar entre os CHQ’s ou pressione a tecla N, para sair totalmente do modo SERVIÇO.

# Tabela do mapa da memória EEPROM

|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0H |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 | 70 | 78 |  | 1A |
| 1H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 1A |
| 2H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 78 |  | 1A |
| 3H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FF | D4 | B0 | CC |  | 1A |
| 4H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 | 40 | 80 |  | 00 |
| 5H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 00 |
| 6H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |
| 7H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AH | @3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | @1 |
| BH | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | @2 |
| CH | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  | 55 |
| DH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 55 |
| EH | F0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| FH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |

#### 14A8/20A8 	14B8/20B8		 IC601      M52770SP	M52770ASP

### 0F0 H       @1 = 02	         	   @1 = 00		  AOH	       @3 = 30H	  @3 = 38H

### 0F0 H       @2 = 55		   @2 = AA

# A.2. Inspeção Elétrica

# Equipamentos necessários

#### Medidor de Alta Tensão, Range até 30KV (tipo eletrostático ou resistivo).

#### Voltímetro, Range 30VDC, 150VDC e 300VAC.

#### Voltímetro RMS.

#### DY, CY, CRT.

# Preparação

#### Posicionar controles/ ajustes nas seguintes posições:

### Imagem Normal			Ajustado

### Volume				Mínimo

### TV/ Vídeo				TV

### POT Screen				Centro

### POT Foco				Melhor Ponto (visual)

# Inspeção de Tensão

#### Ajustar a tensão AC de entrada em 110V.

#### Ligar a chave Liga/ Desliga S801.

#### Sintonizar padrão CROSS HATCH.

#### Ajustar os controles SUB-BRILHO (SUB BR) no CHQ5 e SCREEN para obter corrente de feixe zero.

#### Verificar as tensões nos pontos abaixo:

| TENSÃO | PONTO DE TESTE | ESCALA DO VOLT. |
| --- | --- | --- |
| 90V ( 2,0V | C823 (+) | 300V |
| 190V ( 15V | E33 – PINO 1 | 300V |
| 22V ( 2,0V | D850 (CATODO) | 30V |
| 44V ( 2,5V | D852 (CATODO) | 50V |
| 9V ( 1V | TPE9 | 30V |
| 5V ( 1V | TPE10 | 30V |
| 2,3Vrms ( 0,24v | Y33 – PINO 4 | 30Vrms |
| 180V ( 15V | E33 – PINO 1 | 300V |

#### Retornar SCREEN e SUB-BRILHO (SUB BR) para um nível em que a imagem seja visível.

## A.3. Inspeção do Circuito de Deflexão e Pré Ajustes

# Equipamentos necessários

#### Medidor de alta tensão, Range até 30KV (tipo eletrostático ou resistor).

#### Procedimento

#### Sintonizar padrão PHILIPS.

#### Selecionar ALTURA VERTICAL (V ALT) no CHQ3.

#### Ajustar altura para obter uma imagem correta.

#### Sintonizar o padrão CROSS HATCH.

#### Ajustar BRILHO, SUB BR no CHQ5, SCREEN para mínimo, para obter feixe zero.

#### Medir a alta tensão com o voltímetro e verificar se esta dentro dos limites abaixo:

| MEDIDOR | 20 POLEGADAS | 14 POLEGADAS |
| --- | --- | --- |
| ELETROSTÁTICO | 26,5 + 1,0 – 1,5KV | 24,5 + 1,0 – 1,5KV |
| RESISTIVO | 26,0 + 1,0 – 1,5KV | 24,0 + 1,0 – 1,5KV |

#### Sintonizar padrão PHILIPS.

#### Ajustar BRILHO, SUB-BRILHO (SUB BR) no CHQ5, SCREEN para obter imagem normal.

#### Checar se a largura horizontal é normal.

#### Selecionar SUB-BRILHO (SUB BR) no CHQ5, e checar se o BRILHOP é controlado variando SUB-BRILHO (SUB BR) no CHQ5.

#### Selecionar CENTRALIZAÇÃO HORIZONTAL (HC) no CHQ3 (MODO DE SERVIÇO) e ajustar a centralização.

#### Selecionar CENTRALIZAÇÃO VERTICAL (VC) no CHQ3 (MODO DE SERVIÇO) e ajustar a centralização.

#### Pré Ajuste do AGC RF

#### Sintonizar padrão PHILIPS.

#### Ajustar nível do sinal em 65 ( 2 dB (75 ( aberto).

#### Selecionar AGC RF (RF) no CHQ4 (MODO DE SERVIÇO) e ajustar através da tecla VOL (+) até aparecer imagem com chuvisco, então através da tecla VOL (-) ajustar no ponto em que os chuviscos desaparecem da imagem.

#### A.4. Calibração de FI de Vídeo

#### Equipamento necessário

#### Monitor;

#### Gerador de varredura de VIF;

#### Detetor de VIF;

#### Fontes de 9,0 ( 0,1 V e de 4,0 ( 0,1 V;

#### Bias box para AGC;

#### Resistor Jump de 1 K(.

#### Preparação

#### Conectar o cabo de saída do gerador de varredura com positivo em TPE33 e o negativo no terra.

#### Conectar o cabo do detetor de VIF com o positivo no TPE13 e o negativo no terra.

#### Conectar a fonte de +9V com o positivo no pino 3 do IC851 e o negativo no terra.

#### Conectar a fonte de +4V com o positivo em série com resistor de 1K( no pino 63 do IC601 e o negativo no terra.

#### Conectar a polarização de AGC com o positivo no TPE21 (IF AGC) e o negativo no terra.

#### Entrar no Modo de Serviço.

#### Ajustes

#### Calibrar monitor para 200 mVp-p.

#### Atenuar a saída do gerador de varredura para mínimo sinal.

#### Ligar primeiramente os instrumentos e após as fontes de alimentação.

#### Ajustar bias AGC para obter o máximo ganho.

#### Ajustar a saída do gerador de varredura em 20 dB, e ajustar bias AGC para obter 200 mVp-p no monitor.

#### Confirmar que o nível de CC (42,17 MHz) e PC (45,75 MHz) estejam especificados.

#### A.5. Ajuste de AFT

#### Equipamentos necessários

#### Oscilador CW 45,75 MHz.

#### Detetor de VIF.

#### Multímetro Digital.

#### Jumper de Curto.

#### Preparação

#### Desconectar o sinal do terminal da antena.

#### Conectar o multímetro entre TPE29 e terra.

#### Conectar jumper de curto entre TP35 e terra.

#### Conectar oscilador CW através do detetor de VIF entre TPE33 e terra.

#### Ajustar saída do oscilador CW em 90 ( 5 dBµ (75 ( aberto).

#### Ajustes

#### Ajustar AFT através do DAC de AFT (AFT) até obter a tensão abaixo (*) no TPE29.

#### (*) 4,0 +/- 1,0V (após 10 segundos ligado)

#### (*) 4,5 +/- 1,0V (depois do aquecimento)

#### Variar a freqüência do oscilador CW entre +/- 100 KHz e verificar se a variação de tensão no multímetro é maior que +/- 1,2V.

#### A.6. Ajuste do AGC de RF

#### Equipamentos necessários

#### Osciloscópio;

#### Filtro de 7 KHz.

#### Preparação

#### Sintonizar padrão BARRAS (sem modulação de som).

#### Posicionar o controle de tonalidade no centro.

#### Posicionar o controle de VOLUME no máximo.

#### Conectar o osciloscópio nos terminais do alto falante.

#### Verificação

#### A amplitude máxima do sinal de zumbido deve ser menor que 1,5 Vp-p.

#### Quando for maior que 1,5 Vp-p, ligar o filtro de 7KHz nos terminais do alto falante e verificar que o nível de zimbido é menor que 0,5 Vp-p.

#### A.7. Ajuste do SUB-NITIDEZ e NITIDEZ

#### Preparação

#### Selecionar o controle de NITIDEZ através do Menu IMAGEM.

#### Ajustar o controle de NITIDEZ para o centro.

#### Ajustes

#### Selecionar DAC SUB-NITIDEZ em CHQ2.

#### Ajustar SUB-NITIDEZ para (*) pelo controle remoto.

#### (*) ………… 14” = 1BH

#### (*) ………… 20” = 1FH

#### Pressionar a tecla “N” para sair do Modo de Serviço.

#### A.8. Ajuste do SUB-MATIZ (TINT NTSC)

# Equipamentos necessários

# Osciloscópio

# Jumper

# Preparação

# Conectar a ponta de prova do osciloscópio entre TPE28 e terra.

# Conectar o jumper de curto entre TPE3 e terra.

# Sintonizar o padrão RAINBOW (NTSC).

# Confirmar que o Picture Menu está no “DINÂMICO”.

# Confirmar que Cor por Canal está NORMAL.

# Confirmar que a Temperatura de Cor está no NORMAL.

# Selecionar sistema de co NTSC no Menu PRÉ-AJUSTE.

#### Posicionar controles / ajustes nas seguintes posições:

#### COR			Normal ou Centro

#### BRILHO		Normal ou Centro

#### CONTRASTE 	Normal ou Máximo

#### TINT			Normal ou Centro

#### Ajustes

#### Selecionar DAC SUB-MATIZ (SUB MATIZ) CHQ2 no Modo de Serviço.

#### Confirmar que a tensão no TPE28 é de 1,5 +/- 0,5 Vop.

#### Pressionar a tecla “N” para sair do Modo de Serviço.

#### Confirmar que a faze da MATIZ varia mais de 30º através do controle de MATIZ.

#### Confirmar que o nível de COR está no máximo quando o controle de COR está no máximo.

## A.9. Confirmação do Circuito de SHUT-DOWN

#### Equipamentos necessários

#### Fonte de alimentação DC;

#### Voltímetro.

#### Preparação

#### Sintonizar padrão CROSS HATCH.

#### Ajustar os controles de BRILHO e CONTRASTE para que a corrente do feixe seja zero.

#### Confirmação

#### Conectar o voltímetro DC no cátodo do D591 e confirmar que a tensão é menor que o nível (*)A.

#### Ajuste a fonte DC para o nível (*)B e certifique que o SHUTDOWN não atua.

#### Ajuste a fonte DC para o nível (*)C e certifique que o SHUTDOWN não atua.

| NÍVEIS | 14” (V) | 20” (V) |
| --- | --- | --- |
| (*)A | 21,98 | 24,6 |
| (*)B | 24,29 | 25,3 |
| (*)C | 26,35 | 27,5 |

#### A.10. Ajuste da Centralização Horizontal (HC) e Largura Horizontal

#### Ajuste da Centralização Horizontal

#### Posicionar o controle de BRILHO no mínimo.

#### Sintonizar o padrão PHILIPS.

#### Selecionar o DAC CENTRALIZAÇÃO HORIZONTAL (HC) no CHQ3 Modo de Serviço.

#### Ajustar a centralização horizontal utilizando as teclas VOL (+) ou VOL (-).

#### Verificação da Largura Horizontal

#### Verificar se a largura horizontal, está dentro da especificação abaixo:

| DIÂMETRO “A” | MODELO |
| --- | --- |
| 290 ( 5 mm | 20 polegadas |
| 200 ( 5 mm | 14 polegadas |

#### A.11. Ajuste de Altura Vertical e Centralização Vertical

#### Ajustes

#### Sintonizar padrão PHILIPS.

#### Selecionar o DAC CENTRALIZAÇÃO VERTICAL (HC) no CHQ3 Modo de Serviço.

#### Ajustar o posicionamento vertical pressionando as teclas VOL (+) ou VOL (-) de modo que a imagem fique no centro. (Sugestão: a linha do centro CRT deve coincidir com a linha de centro da circunferência do padrão PHLIPS).

#### Selecionar o DAC ALTURA VERTICAL (V ALT) no CHQ3 no Modo de Serviço.

#### Ajustar a altura correta e pressionando as teclas VOL (+) ou VOL (-).

#### A.12. Pré Ajuste de White Balance / ajuste do CUT OFF (ponto de corte) do CRT

#### Nota: este ajuste deve ser feito após 15 minutos de aquecimento.

#### Instrumento necessário

#### Osciloscópio

#### Preparação

#### Conectar o osciloscópio entre TPY1 (coletor de Q352, placa Y) e terra.

#### Sintonizar padrão PHILIPS.

#### Confirmar Picture Menu em DINÂMICO.

#### Confirmar Cor por Canal em NORMAL.

#### Confirmar Temperatura de Cor em NORMAL.

#### Entrar no Modo de Serviço no CHQ5.

#### Posicionar controles / ajustes nas seguintes posições:

#### R HIGH LIGHT (R – DR)			40H

#### B HIGH LIGHT (B – DR) 			40H

#### R LOW LIGHT (R – CUT)			000H

#### B LOW LIGHT (B – CUT)			000H

#### G LOW LIGHT (G – CUT)			125H

#### SCREEN					MÍNIMO

#### Ajustes

#### Pressionar a tecla “5” no controle remoto para obter a linha horizontal simples.

#### Confirmar que o valor do pedestal no pino TPE27 é de 2,2 ( 0,1 Vo-p.

#### Ajustar G-CUT para obter no TPY1 (*)A, conforme a figura abaixo:

#### Ajustar o SCREEN até a primeira linha aparecer na tela, não tocar mais no potenciômetro do SCREEN.

#### Ajustar os outros DAC’s correspondentes as outras duas cores (R-CUT, B-CUT) até tornar a linha branca.

#### Sair para o modo normal pressionando a tecla NORMAL (no controle remoto).

#### A.13. Ajuste de Foco

#### Preparação

#### Sintonizar padrão NONOSCOPE ou PHILIPS.

#### Confirmar Picture menu em DINÂMICO NORMAL.

#### Ajustar os controles / ajustes nas seguintes posições:

#### CONTRASTE			MÁXIMO

#### BRILHO				NORMAL

#### Nota: O ajuste de SUB-BRILHO já deve Ter sido feito.

#### Ajustes

#### Ajustar o potenciômetro de FOCO (FBT) até obter a melhor focalização da imagem.

#### A.14. Checagem do Funcionamento do Painel Frontal

#### Verificação do TV/AV

#### Sintonizar o padrão PHILIPS

#### Pressionar a tecla TV/AV e verificar se o termo AV aparece ON SCREEN.

#### Verificação do Volume

#### Pressionar as teclas de VOL (+) ou VOL (-) e constatar que a variação é suave.

#### Confirmar que a indicação da posição do volume muda suavemente no ON SCREEN.

#### Confirmação da função Liga/ Desliga da chave rede

#### Posicionar a chave de rede na posição DESLIGADA e chavear para a posição LIGADA. Confirmar que a última posição de memória é mantida, (aparece o padrÃo PHILIPS).

#### Confirmar também que o volume está mínimo e os controles, estão na condição de ajuste final.

#### Verificar também que o LED esteja acesso.

#### Posição Final dos Controles

#### VOLUME			MÍNIMO

#### COR			CENTRO

#### BRILHO			CENTRO

#### CONTRASTE		MÁXIMO

#### Checagem de funcionamento do microprocessador

#### Pressionar as teclas de seleção CH(+) ou CH(-) e confirmar que o ON-SCREEN do número de canais muda entre os canais previamente sintonizados, no sentido crescente e decrescente.

#### Funcionamento do Stand BY

#### Ligar a TV pela chave LIGA/ DESLIGA.

#### Pressione a tecla LIGA/ DESLIGA no controle remoto para entrar em STAND BY.

#### Pressione as teclas CH(+) ou CH(-) no controle remoto e verifique se o aparelho liga.

#### Verificação do funcionamento da tecla Func. no aparelho

#### Pressione a tecla FUNC no painel do aparelho e verifique se aparece a seguinte seqüência:

#### SINT. AUTOMÁTICA

#### SISTEMA DE COR			AUTO

#### PULAR CANAL			DESLIGA

#### ANTENA				TV

#### Pressione a tecla FUNC. novamente no painel do aparelho e verifique se a barra preta move na seguinte seqüência:

#### Sint. Automática				Sistema de Cor

#### Pular Canais			Antena

#### Confirmação do chaveamento do Sistema de Cor.

#### - Selecionar o item SISTEMA DE COR.

#### - Pressionar a tecla VOL(+) e confirmar que o sistema de cor muda na seguinte seqüência, a cada toque na tecla VOL(+).

#### PAL				NTSC

#### AUTO

#### Confirmação do Modo Hotel

#### Ajustar o volume para a posição 15.

#### Entrar no modo Hotel. Para entrar mo modo hotel posicionar o OFF Timer em 30, pressionar simultaneamente as teclas CH(+) no aparelho e RECALL no controle remoto.

#### Confirmar que o máximo volume é 15.

#### Sair do modo Hotel. Para sair do modo hotel pressionar simultaneamente as teclas VOL(-) no aparelho e OFF Timer no controle remoto.

#### Confirmar que o OFF Timer opera normalmente.

#### A.15. Checagem do Som

#### Confirmação do Tone e Volume

#### Sintonizar um padrão com som.

#### Confirmar que a alta freqüência do som é alterado quando o n;ivel do Tone é variado, no MENU do SOM.

#### Pressionar as teclas de VOL(+) ou VOL(-) no controle remoto e constatar que a variação é suave.

#### Confirmação do Noise Mute e do Blue Back (tela azul)

#### Sintonizar o padrão PHILIPS.

#### Ligar o BLUE BACK no menu Funções. Confirmar se saída de som padrão PHILIPS está normal.

#### Retirar o sinal da antena ou diminuir o nível do sinal. Confirmar se aparece a Tela Azul e se o som é cortado.

#### Desligar o BLUE BACK no menu Funções. Verificar se não aparece a Tela Azul e se existe som (ruído).

#### Ligar novamente o BLUE BACK no menu Funções.

#### Verificação do Fone de ouvido

#### Sintonizar um padrão com som.

#### Confirmar se quando o fone de ouvido é conectado ao seu terminal de entrada de som do alto falante é cortado.

#### Confirmar se o nível do som no fone de ouvido é alterado quando pressionado as teclas de VOL(+) ou VOL(-).

#### Nota: esta verificação nÃo se aplica aos modelos TC-14 A8 e TC-20A8.

#### A.16. Verificação de funcionamento da memorização automática e manual

#### Verificação de funcionamento da memorização automática

#### Ajustar o nível de sinal de entrada do padrão para 40 dB (75 ( aberto).

#### Pressionar a tecla FUNÇ no painel do aparelho, aparecerá a indicação SINTONIA AUTOMÁTICA. Pressionar a tecla VOL(+) no aparelho para iniciar a memorização automática.

#### Verificar os seguintes itens:

#### - Mudança de canal;

#### - Sintonia Automática.

#### Quando o processo de memorização estiver terminado, desligar o aparelho através de chave Liga/Desliga.

#### Ligar o aparelho novamente através da chave Liga/Desliga e verificar os canais memorizados através do acionamento das teclas CH(+) ou CH(-).

#### Verificação de funcionamento da memorização manual

#### Pressionar a tecla FUNÇ no painel do aparelho, até selecionar a indicação PULAR CANAL.

#### Para adicionar um canal pressione as teclas VOL(+) ou VOL(-) no aparelho, até aparecer DESLIG.

#### Para eliminar um canal pressione as teclas VOL(+) ou VOL(-) no aparelho, até aparecer LIGADO.

#### Para trocar de canal pressione as teclas CH(+) ou CH(-).

#### A.17. Verificação da Sintonia de Canais

#### Preparação

#### Ligar o aparelho através da chave Liga/ Desliga.

#### Verificação

#### Ligar sinal no aparelho.

#### Digitar qualquer número de canal existente que está sendo aplicado no aparelho, pelo controle remoto, e verificar se o canal é selecionado.

#### Verificar nas faixas VHF LOW, VHF HIGH, UHF e CATV.

Modo de Serviço TV Panasonic

#### Modelo TC-29S10

## SINTONIA AUTOMÁTICA

#### Esta característica permite que todos os canais com sinal sejam sintonizados.

#### Pressionado a tecla canal (UP ou DW) obteremos acesso somente aos canais com sinal.

#### Procedimento

#### Pressione a tecla função ACTION para se obter o menu principal na tela.

#### Pressione a tecla Canal UP ou DOWN e Vol + ou – para selecionar o símbolo SET-UP.

#### Pressione novamente a tecla função ACTION para obter o menu ajuste.

#### Pressione várias vezes a tecla Canal DOWN para selecionar a frase SINTONIA AUTOMÁTICA.

#### Pressione a tecla VOLUME + ou – para iniciar a sintonia automática. Os canais avançarão automaticamente em ordem crescente até que todos sejam explorados.

#### Uma vez concluída a sintonia automática, pressione 2 vezes a tecla ACTION para o menu de configuração desaparecer da tela.

#### OBS.: Os números dos canais cujo sinais se encontram presentes na tela aparecerão na cor azul, isto significa que estes canais estão sintonizados. Os demais canais estarão ocultos, mas com acesso direto pelas teclas do controle remoto.

#### SINTONIA MANUAL

#### Esta característica escolhe o canal que se deseja armazenar na memória de exploração de canais. Pressione a tecla CANAL UP ou DOWN para obter acesso somente aos canais escolhidos.

#### Procedimento

#### Pressione a tecla de função ACTION para se obter o menu principal na tela.

#### Pressione a tecla Canal UP ou DOWN, para selecionar o símbolo SET-UP.

#### Pressione novamente a tecla de função ACTION para o menu de ajuste.

#### Pressione a tecla de Vol + ou – até que apareça na tela o menu sintonia manual.

#### Pressione a tecla Canal UP ou DOWN ou faça uso do teclado numérico de 0 a 9 do controle remoto a fim de selecionar os canais.

#### Pressione a tecla Vol + para armazenar canais na memória (cor azul) ou tecla Vol – para suprimir os canais da memória.

#### Pressione duas vezes a tecla função ACTION para que o menu sintonia desapareça da tela.

#### Como entrar nas funções de Ajustes pelo Controle Remoto

#### Passar para o canal 124 CATV.

#### Pressionar VOL – até o mínimo.

#### Pressionar simultaneamente as teclas SLEEP no controle remoto VOL – no televisor até aparecer a indicação CHK.

#### Proceder conforme as TABELAS DE CÓDIGO DAS FUNÇÕES DE AJUSTE.

#### Como entrar nas funções de Ajustes Modo de Fábrica

#### Para entrar no modo de fábrica: - aterrar momentaneamente (FA-1) do conector de barramento de dados.

#### Para sair do modo fábrica: - pressionar ao mesmo tempo as teclas “ACTION e POWER” do aparelho TV, por um tempo maior que 1,5 segs.

#### Para entrar no modo Measure-com: aterrar (FA-1). Nesta condição, o microprocessador fica desabilitado, e o measure-com assume o comando.

#### Para sair do modo measure-com: desaterrar (FA-1) do conector de barramento de dados.

#### Para entrar no modo de serviço manual: aterrar momentaneamente (FA-1) para entrar no modo de fábrica. Em seguida pressionar simultaneamente as teclas “ACTION” e VOL +, para passar do modo fábrica para o modo de serviço manual.

#### Para sair do modo de serviço manual para o modo usuário:

#### Método 1: Pressionar simultaneamente as teclas “ACTION” e VOL +. No processo, o sistema sai do modo de serviço manual e volta para o modo fábrica. Para sair do modo fábrica, pressione simultaneamente as teclas “ACTION” e “POWER” por mais de 1,5 segundos no televisor.

#### Método 2: Pressionando simultaneamente as teclas “ACTION” e “POWER” por mais de 1,5 segundos, o aparelho sai do modo serviço manual direto para o modo usuário.

#### Neste método, o aparelho sai com parâmetros de usuário. Ajustado na condição de PRESET de fábrica definido para o mercado dos EUA.

#### Para entrar no modo aquecimento (AGING) ou modo serviço manual: A partir do modo usuário, aterra-se momentaneamente FA-1 e em seguida, pressionar simultaneamente as teclas “ACTION” e “VOL +”.

#### Nota: Pressionando-se a tecla “RECALL”, comuta-se entre as telas com imagem sintonizadas e tela branca que proporciona um aquecimento homogêneo e mais rápido.

#### Para passar do modo de serviço manual, ou aquecimento, para modos de ajuste: Pressionar a tecla “POWER” para selecionar os modos de ajuste. Para selecionar os sub-itens de um grupo, pressionar canal UP ou DOWN. Para efetuar os ajustes de sub-itens, utiliza-se a tecla de VOL +.

#### No caso de selecionar as opções de MODO DE AJUSTE DO CRT, pressiona-se a tecla “RECALL”.

#### Tabela de Códigos das Funções de Ajuste

| B | AJUSTE DO CHASSIS |
| --- | --- |
| B0 | SUB-BRILHO |
| B1 | SUB-COR |
| B2 | SUB-TINT |
| B3 | SUB-CONTRASTE |
| B4 | VERMELHO DRIVER |
| B5 | SAÍDA DE ÁUDIO |

#### Aperte “POWER” para mudar de “B” para “C”

| C | AJUSTE DO WHITE BALANCE |
| --- | --- |
| C0 | CENTRO HORIZONTAL |
| C1 | VERMELHO-CUT OFF |
| C2 | VERDE-CUT OFF |
| C3 | AZUL-CUT OFF |
| C4 | VERMELHO-DRIVE |
| C5 | AZUL-DRIVE |

#### Aperte “POWER” para mudar de “C” para “M”

| M | AJUSTE DO SOM |
| --- | --- |
| M0 | NÍVEL DE ENTRADA |
| M1 | VCO STEREO |
| M2 | FILTRO |
| M3 | SEPARAÇÃO-NÍVEL BAIXO |
| M4 | SEPARAÇÃO-NÍVEL ALTO |

#### Precauções

#### Itens comuns

#### Os pontos seguintes não são descritos nos ajustes, mas devem ser seguidos, ao menos que seja especificado diferente.

#### 1 – Intensidade do sinal de TV:

#### A intensidade do sinal de TV em VHF é de 75 ( aberto e de 50 ( aberto em UHF, ao menos que exista outra especificação diferente (1mV = 0 dB).

#### 2 – Posição dos núcleos das bobinas:

#### Quando ajustadas as bobinas, o núcleo não deve ficar para fora (núcleo deve ficar perto da placa).

#### 3 – Tensão AC de alimentação:

#### Tensão de 120 a 240 VAC, ao menos que seja especificado diferente. Fator de distorção deve estar até 3%.

#### 4 – Tensão DC de alimentação:

#### O erro deve ser de até 2% para cada tensão de alimentação.

#### INSPEÇÃO ELÉTRICA

#### Instrumentos necessários

#### Voltímetro………  150VDC

#### Voltímeto RMS

#### Amperímetro…… faixa de 3mÁ

#### Comutador de ajustes ou controle remoto

#### Conexão

#### Voltímetro DC: 	(+) No pino 3 do conector P3 da placa “P”.

#### (-) No pino 1 do conector P3 da placa “P”.

#### Voltímetro RMS:	(+) No terminal H da placa “Y”.

#### Amperímetro DC: (+) No terminal TPD2.

#### Procedimento

#### Sintonizar padrão PHILIPS.

#### Ajustar a tensão da rede para 120 e 220 VAC.

#### Através do computador de ajustes ou controle remoto, ajustar o brilho e o contraste até que a imagem fique totalmente escura.

#### Verificar se o voltímetro DC está com 130,5 ( 1V.

#### Ajuste novamente o brilho e contraste para obter uma corrente de 1,40 mÁ no amperímetro DC.

#### Confirmar que a tensão “hearter” está dentro de 6,5 ( 0,24 Vrms.

#### C. PRÉ- AJUSTES DO CIRUCITO DE DEFLEXÃO

#### C.1. Instrumentos necessários

#### Medidor de alta tensão (faixa de 50 kV).

#### Computador de ajustes ou controle remoto.

#### C.2. Conexão

#### Medidor de alta tensão.

#### (+) No ânodo do CRT e (-) no terra do CRT.

#### C.3. Ajustes

#### Sintonizar padrão PHILIPS.

#### Ajuste o R453 para corrigir a altura vertical.

#### Sintonizar como padrão CROSSHATCH.

#### Com o computador de ajustes ou controle remoto ajustar o brilho e o contraste até que a imagem fique escura. Verificar se a alta tensão é de 29,25 KV ( 1,25% KV.

#### Sintonizar o padrão PHILIPS, e reajustar o brilho e o contraste para imagem normal.

#### Usando o computador de ajuste ou controle remoto ajustar a centralização horizontal (CO) até que a imagem fique centralizada corretamente.

#### Verificar que a largura horizontal está dentro da faixa normal.

#### PRÉ AJUSTE DO CAG

#### D.1. Instrumento necessário

#### Osciloscópio

#### D.2. Conexão

#### Osciloscópio:

#### (+) no terminal TP47 e (-) no terra

#### D.3. Ajustes

#### Sintonizar padrão barras coloridas com nível de sinal com 63 ( 2 dB (75( em aberto).

#### Após confirmar que o contraste é variado pelo SUB-CONTRASTE, obter uma forma de onda no osciloscópio de 2,9 Vp-p. manter o pot. Do contraste no centro.

#### Nota: não considerar porção de Blanking.

#### Confirmar que o chuvisco aumenta na imagem quando o pot. De AGC RF (R 106) é girado no sentido anti-horário. Então lentamente gire o mesmo no outro sentido até que o chuvisco desapareça.

#### AJUSTE PRELIMINAR DO WHITE BALANCE

#### E.1. Instrumentos necessários

#### Inspeção/ ajuste do reck com CRT, DY, CY, etc.

#### Computador de ajuste ou controle remoto.

#### Osciloscópio.

#### Jumper de curto.

#### E.2. Conexões

#### Inspeção/ ajuste do rack (Chassis).

#### Osciloscópio

#### (+) no TP35 – GK ou TP47G e (-) no terra

#### Jumper de curto: entre TPs8 e terra (FA2)

#### E.3. Chaves e Controles

#### Potenc. do Screen: totalmente no sentido anti-horário.

#### Inspeção/ ajuste do rack: Ajustar após a imagem aparecer.

#### E.4. Ajuste do CUT OFF

#### Sintonizar padrão white balance.

#### Observe TP35 através do osciloscópio, em seguida ajuste o sub-brilho (BO) para que se tenha 2,4 VDC, conforme figura abaixo.

#### Observar GK através do osciloscópio, em seguida ajuste G-CUT OFF para que se tenha 195V, conforme a figura abaixo.

#### Remova as pontas de prova do osciloscópio.

#### Ajustar para os mesmos dados de G-CUT OFF para BLUE-CUT OFF.

#### Conectar o jumper de curto entre TPS8 e terra, para obter a linha horizontal.

#### Gire o potenciômetro de screen lentamente no sentido horário até que a primeira co apareça levemente.

#### Ajustar os dados de RED-CUT OFF e BLUE-CUT OFF, até obter a linha branca. Remova o jumper de curto.

#### TESTE DE SOM

#### Verificar se o som varia proporcionalmente, acionando os controles de volume.

### F.1. Teste de Operação do VR de Cor

# Preparação

#### Controle de cor			centro

#### Controle de contraste		máximo

#### Seletor CATV			modo TV

#### Testes

#### Sintonizar barras coloridas e confirmar as cores na imagem.

#### Confirmar que o tint varia suavemente na direção correta quando o nível de tint é controlado.

#### Confirmar que a cor desaparece com o controle de cor no mínimo e que a saturação de cor adequada é obtida com o controle de cor no máximo.

#### Verificar a saturação de contraste de cor, variando-se os controles de contraste.

#### AJUSTE VCO

#### G.1. Instrumentos necessários

#### Gerador de sinal de 42,17 MHz

#### Freqüencímetro (100MHz)

#### Fonte de Alimentação (16VDC)

#### Fonte de Alimentação (1,5VDC)

#### Fonte de Alimentação (2,5VDC)

#### Jumper capacitivo (1µF)

#### G.2. Conexões

#### Gerador de sinal de 42,17 MHz: (+) No terminal de saída IF do seletor; (-) No terra do seletor.

#### Freqüencímetro: (+) No terminal TP12; (-) No terra.

#### Fonte de Alimentação 1,5VDC: (+) no terminal TP15; (-) no terra.

#### Fonte de Alimentação 16VDC: (+) no terminal TP12; (-) no terra.

#### Fonte de Alimentação 2,5VDC: (+) no terminal TP14; (-) no terra.

#### Jumper capacitivo: (+) no terminal TPA1; (-) no terra.

#### G.3. Procedimento

#### Ajuste o gerador de sinal de 42,17 para obter uma saída de 100mVp-p.

#### Ajuste L105 até obter uma indicação de 3,58MHz ( 10%KHZ no freqüencímetro.

#### Nota: O ajuste de L105 deve ser feito após um aquecimento maior que 20 segundos.

#### PRÉ-AJUSTE DE AFT

#### H.1. Instrumentos necessários

#### Gerador de 45,75MHZ (100KHz variável.

#### Voltímetro digital (DVM).

#### Jumper de curto.

#### Fonte de Alimentação 3,3VDC.

#### Fonte de Alimentação 16VDC.

#### Fonte de Alimentação 1,5VDC.

#### H.2. Conexões

#### Gerador de sinal de 45,75MHz: (+) cabo de saída no pino do seletor; (-) no terra.

#### DVM: (+) no terminal TP12; (-) no terra.

#### Fonte de Alimentação 3,3VDC: (+) no terminal TP14; (-) no terra.

#### Jumper de curto: entre TPS7 e o terra.

#### Fonte de Alimentação 16VDC: (+) no terminal TPD9; (-) no terra.

#### Fonte de Alimentação 1,5VDC: (+) no terminal TP15; (-) no terra.

#### H.3. Ajustes

#### Ajustar a saída do gerador de 45,75MHz de modo a obter tensão de 1,7V (0,1V em TP12.

#### Conectar o DVM no terminal TP16 e ajustar L151 para obter tensão dentro 4,6V (0,5V.

#### Confirmar que a tensão em TP16 varia mais do que (1V pelo chaveamento do gerador de sinal de 45,75MHz em (100KHz.

#### AJUSTES DE SIF

#### I.1. Instrumentos necessários

#### Osciloscópio.

#### Gerador de varredura de SIF.

#### Fonte de Alimentação 3VDC.

#### Fonte de Alimentação 16VDC.

#### I.2. Conexões

#### Gerador de varredura: (+) no terminal TP21 a (-) na blindagem de IF.

#### Osciloscópio: (+) do cabo de entrada no terminal TPA10; (-) no terra.

#### Fonte de Alimentação 3VDC: (+) no terminal TP14; (-) no terra.

#### Fonte de Alimentação 16VDC: (+) no terminal TPD9; (-) no terra.

#### I.3. Ajustes

#### Ajustar o gerador de varredura para 5,0Vp-p (75( em aberto, nível não limitado na curva S).

#### Ajustar L201 para obter markers de (150KHz numa área linear como na figura abaixo.

#### Confirmar que o nível entre os markers de (150KHz ultrapassam 2,5Vp-p.

# Text boxes

Disp

(item)

Item

data

Service               AFC           0

SERVICE   WRITE

MUTING  (verde)

ENTER  (vermelho)

Service               AFC           0

Disp

(item)

Item

data

SERVICE   WRITE

MUTING  (verde)

ENTER  (vermelho)

SERVICE   WRITE

Execute o passo 7. ao ajustar IDs 0 a 4 e quando trocar e ajustar IC 003.

41

IC301

V-Sync

+

10 µF

Service               RON     1

1 : ON

0 : OFF

Service               AFC           0

V1

V2

V3

V4

V. Size (VSIZ)

V. Center (VPOS)

H. Center (HPOS)

V Linearity (VLIN)

Tela

V Correction (VSCO)

2,0 ( 0,05 Vp-p

White

Black

R-OUT

Element of sub-carner

0 level

Canal 5

Volume  -

Power ON

AUTO DIAGNÓSTICO

2:		0

3:		N/A

4:		0

5:		1

101: 		N/A

O número “0” indica que não foi detectado falhas.

O número “1” indica que a falha foi detectada somente uma vez.

Black

1.70 ( 0,05 Vp-p

White

Service               RON     1

1 : ON

0 : OFF

# Itens de Ajuste

SERVICE   RESET

Realize o passo 7 quando ajustar os Ids 0 para 4 e quando substituir e ajustar o IC003

SERVICE   WRITE

MUTING  (verde)

ENTER  (vermelho)

Service               SYS           0

Item

data

Disp

(item)

SERVICE   WRITE

MUTING  (verde)

ENTER  (vermelho)

Service               AFC           0

Item

data

Disp

(item)

SERVICE    DISP      15

V3

V2

V4

V1

V. Size (VSIZ)

H. Center (VPOS)

V. Center (VPOS)

V Correction (VSCO)

V Correction (VSCO)

Service        Read

Read from Memory

Cuidado: Não desligue a alimentação ou o CA imediatamente após pressionar MUTING depois ENTER. Espere pelo menos 10 segundos

Green      0

Red         ENTER

MODULADOR

RF

ANT                                                       PINOS 15 E 38

DC IC 45C

(TODA-9855)

CHASSI

COMPLETO

PINO 28 DO

TERMINAL                               IC450 (TDA9855)

(NEGATIVO)                                                +VCC

C474     C474A                        PINO 17

REDE

V

+

-

10K

10K

A

TERMINAL DE

SAÍDA DE FI DO                                SELETOR AGC

SELETOR PINO 11                                           PINO 1

CHASSI

COMPLETO

REDE

45.75MHz MODULADO COM VÍDEO 10 A 10 mV

Apagamento Vertical

2,5 VDC

Black Current Measurement Pulse

B

R

G

S

AKB							ON

TURNER						(

WHITE TONE						(

GEOMETRY						(

TDA9852						(

TURNER						S

AGC							10

IF-PLL							101

AFW							240 KHz

AFA		 					0

AFB							1

S

WARM						(

COOL						(

NORMAL					(

S

VSH					31

HSH					51

VSL					32

VAM					28

SC					28

TDA9852			S

AT2				1

LA				7

STEREO ADJ			(

WIDEBAND ADJ		10

SPECTRAL ADJ		11

AT1				1

000F		2.4.7		S

BA				ON

ERR		0    0    0    0    0    0

OPT		300	A00S	2019

Life timer

Versão do

Software

Indica modo de serviço

Bit de opção

Códigos de erro

Palavra de versão

G

U1100  (UV 933)

17

TUNER

TMP47C834N

0

Versão: <41>

Instalar:     Memorizar

TMP47C1237N

00:00		       4

TMP47C834N

00:00:00                       4

TMP47C1237N

Sintonia Manual?

< NÃO                  SIM >

TMP47C834N

- Próximo >

Menu:      Selecionar

TMP47C1237N

2,4V

(*)A 14” 140 ( 2Vo-p

(*)A 20” 160 ( 2Vo-p

0 V

0V

195V

0V

0

+ 150 KHz

- 150 KHz