TECSAT 3100 PREMIUM ALTERAÇÃO PARA DEIXAR AUDIO FIXO EM 5.8 MHZ .

O receptor tecsat 3100 premium, possui áudio variável, ou seja é possivel  varia sua freqüência. No entanto, como o IC U7 TDA 8735 queima muito e, tendo um preço alto   de dificil aquisição no mercado, é possivel deixar o receptor com a portadora fixa em 5.8 MHZ, como é o modelo 3000. Também raramente o usuário usa esta função de variar a freqüência de áudio, haja visto que quase não temos mais emissoras de radio no satélite.

Como fazer:

- retire o ic U7 TDA 8735.

- Retire D6 ( varicap BB 809).

- Retire L4.

- Desligue pino 10 do micro e deixe desligado ( com ele ligado o controle  remoto não atua).

- Troque o cristal XTAL 1 para 16.5 MHZ.

- Interligue o pino 18 do micro para o ponto onde antes era o ânodo do D6       ( varicap BB 809).

Para fazer este retrabalho, o técnico vai economizar no conserto, pois, somente o cristal de 16.5 MHZ vai ser substituído, sendo de fácil aquisição no mercado.

Caso necessário, embora na maioria dos casos não há necessidade, pode se otimizar ainda mais o circuito, fazendo o seguinte:

- altere o valor de R 25 para 1k.

- retire R 48.

- Retire R 47 e no lugar coloque um jumper.

Este retrabalho foi efetuado com sucesso, por José A Oliveira

netcom@terra.com.br